Расчет молекулярной массы и плотности газа однократного разгазирования

Под плотностью нефтяного газа понимают его массу, заключенную в 1 м3 при 0 (С и атмосферном давлении Р = 0,1 МПа; измеряется в кг/м3.

Относительная плотность газа – это отношение плотности газа к плотности воздуха при стандартных условиях. Под нормальными условиями понимают условия, при которых давление Р = 0,1 МПа, а температура Т = 273 К  (0(С); под стандартными – Р = 0,1 МПа, Т = 293 К (20(С).

Молекулярная масса газа определяется путем суммирования  масс атомов, входящих в молекулу; измеряется в молях или киломолях. Для всех газов объем киломоля постоянен и равен при стандартных условиях 24,05 м3, при нормальных - 22,41 м3.

Молекулярная масса газа  при известном объемном составе рассчитывается по формуле:

n

МГ = ( yi Mi,  		                                 	  (4)

i=1

где  yi - мольная доля i- го компонента в газовой фазе; Mi - молекулярная масса i- го компонента; n - число компонентов в смеси газов.

Плотность газа при нормальных условиях вычисляется по формуле:

(Г0 = МГ/22,41,   		 		 	  (5)

при стандартных условиях - по формуле:

(Гст = МГ/24,05.				   	  (6)

Относительная плотность газа по воздуху рассчитывается  по форму

(Г = МГ/28,98.				   	  (7)

где 28,98 - молекулярная масса воздуха

Или по формуле:

(8)

Задача. Рассчитать молекулярную массу  каждого компонента, молекулярную массу газа, его  плотность  при стандартных условиях  и относительную плотность по воздуху. В таблице 2  приведены составы газов типичных газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.

Таблица 2

Компонентный состав газа

| Ва-риант | Месторождение | Компонентный состав газа, % объемные |
| --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | СО2 | N2 | H2S |
| 1 | Самотлорское | 53,4 | 7,2 | 15,1 | 8,3 | 6,3 | 0,1 | 9,6 | - |
| 2 | Самотлорское | 52,41 | 7,7 | 15,6 | 8,6 | 6,6 | 0,2 | 9,0 | - |
| 3 | Самотлорское | 51,4 | 7,5 | 16,1 | 9,5 | 6,9 | 0,1 | 9,5 | - |
| 4 | Самотлорское | 53,0 | 7,6 | 17,2 | 8,7 | 7,3 | 0,1 | 9,7 | - |
| 5 | Уренгойское | 98,84 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,3 | 1,7 | - |
| 6 | Уренгойское | 99,06 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,4 | 1,6 | - |
| 7 | Уренгойское | 98,88 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,5 | 1,5 | - |
| 8 | Уренгойское | 97,92 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,2 | 1,8 | - |
| 9 | Оренбургское | 84,0 | 5,0 | 1,6 | 0,70 | 1,80 | 1,1 | 4,2 | 1,6 |
| 10 | Оренбургское | 85,0 | 5,2 | 1,7 | 0,75 | 1,90 | 1,2 | 4,4 | 1,7 |
| 11 | Оренбургское | 86,0 | 5,4 | 1,6 | 0,80 | 1,85 | 1,3 | 4,2 | 1,9 |
| 12 | Оренбургское | 87,0 | 5,1 | 1,5 | 0,70 | 1,75 | 1,1 | 4,3 | 1,8 |
| 13 | Шатлыкское | 95,6 | 2,0 | 0,34 | 0,10 | 0,05 | 1,15 | 0,76 | - |
| 14 | Шатлыкское | 96,6 | 2,1 | 0,36 | 0,11 | 0,06 | 1,15 | 0,77 | - |
| 15 | Шатлыкское | 95,0 | 2,2 | 0,37 | 0,12 | 0,07 | 1,15 | 0,78 | - |
| 16 | Шатлыкское | 95,0 | 2,3 | 0,39 | 0,14 | 0,09 | 1,15 | 0,79 | - |
| 17 | Астраханское | 58,86 | 1,88 | 0,6 | 0,23 | 0,12 | 11,0 | 1,38 | 26,5 |
| 18 | Астраханское | 57,99 | 1,78 | 0,5 | 0,26 | 0,11 | 10,0 | 1,27 | 26,1 |
| 19 | Астраханское | 58,96 | 1,69 | 0,3 | 0,24 | 0,30 | 11,1 | 1,22 | 25,7 |
| 20 | Астраханское | 57,76 | 1,79 | 0,4 | 0,25 | 0,18 | 10,7 | 1,14 | 24,6 |
| 21 | Ромашкинское | 37,3 | 20,7 | 18,9 | 9,5 | 4,8 | - | 8,8 | - |
| 22 | Ромашкинское | 37,0 | 21,1 | 17,8 | 9,4 | 4,9 | - | 7,9 | - |
| 23 | Ромашкинское | 36,7 | 22,0 | 17,2 | 9,1 | 5,0 | - | 7,7 | - |
| 24 | Ромашкинское | 36,6 | 21,2 | 16,9 | 8,9 | 4,9 | - | 8,4 | - |
| 25 | Туймазинское | 39,47 | 16,83 | 6,58 | 2,8 | 1,1 | - | 31,62 | 1,6 |
| 26 | Туймазинское | 39,42 | 16,88 | 6,60 | 2,7 | 1,2 | - | 31,52 | 1,5 |
| 27 | Туймазинское | 39,43 | 16,55 | 6,25 | 2,8 | 1,2 | - | 31,60 | 1,5 |
| 28 | Туймазинское | 39,47 | 15,99 | 6,15 | 2,7 | 1,2 | - | 31,65 | 1,6 |
| 29 | Туймазинское | 38,94 | 16,71 | 6,78 | 2,9 | 1,1 | - | 31,60 | 1,5 |
| 30 | Туймазинское | 39,44 | 16,43 | 6,43 | 2,6 | 1,1 | - | 31,52 | 1,6 |
| 31 | Западно-Сургутское | 57,99 | 1,78 | 0,6 | 0,26 | 0,12 | 11,0 | 1,27 | 26,5 |
| 32 | Западно-Сургутское | 58,86 | 1,88 | 0,5 | 0,23 | 0,11 | 10,0 | 1,27 | 26,1 |
| 33 | Западно-Сургутское | 57,76 | 1,79 | 0,4 | 0,25 | 0,30 | 11,1 | 1,22 | 25,7 |
| 34 | Западно-Сургутское | 58,96 | 1,69 | 0,3 | 0,24 | 0,18 | 10,7 | 1,14 | 24,6 |

Таблица 3

Атомные массы компонентов

| Компонент | Водород | Углерод | Кислород | Сера | Азот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомная масса | 1,008 | 12,011 | 15,999 | 32,064 | 14,007 |