ФОНТАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Процесс эксплуатации нефтяных скважин заключается в подъеме нефти с забоя на дневную поверхность.

Способ эксплуатации скважин, при котором подъем нефти или смеси нефти с газом от забоя на поверхность осуществляется только за счет природной энергия, называется фонтанным.

Если пластовой энергии для подъема жидкости с забоя скважины недостаточно, то тогда следует вводить в каком-либо виде энергию с поверхности. В общем случае способ эксплуатации скважин при вводе энергии извне называется механизированным.

Передача энергии в скважину достигается различными способами: 1) сжатым газом или воздухом; 2) при помощи насосов различных типов.

На забое скважины жидкость и газ (пластовый или поданный с поверхности) обладают потенциальной энергией. Количество этой энергии определяется энергией жидкости 1Гж и энергией газа Wг. Потенциальная энергия 1 т (1000 кг) жидкости (в Дж), необходимая для совершения работы по подъему этой жидкости на высоту Н от забоя скважины, составит

Wж=1000hg.	(85)

Если выразить высоту подъема жидкости (в м) через забойное давление, то получим

(86)

где рзаб и р0—забойное и атмосферное давления, Па; ρ—плотность жидкости, кг/м3; g—ускорение свободного падения, м/с2. \

Тогда

(87)

Энергия свободного газа Wг при изотермическом процессе его расширения определяется соотношением

(88)

где G0—объем газа, поступающего к забою скважины в свободном виде с 1 т жидкости, м3; ро—атмосферное давление, равное 9,81*104 Па.

При рзаб в каждой тонне нефти содержится какое-то количество растворенного газа, который будет выделяться из раствора по мере понижения давления к устью скважины. Этот газ также обладает некоторым запасом энергии, которую обозначим A0. Таким образом, потенциальная энергия (в Дж), которой обладают жидкость и газ на забое скважины, будет равна

(89)

Эта энергия при эксплуатации не вся используется для подъема жидкости, так как на устье имеется некоторое противодавление ру.

Выражение для энергии газожидкостной смеси W1, расходуемой на подъем 1 т жидкости при изменении давления от рзаб до ру, по аналогии с предыдущим имеет вид:

(90)

где А1—энергия газа, выделившегося из нефти при изменении давления от рзаб до ру, Дж.

Часто при эксплуатации фонтанных скважин давление на забое бывает выше давления насыщения. При этом G0=0; следовательно, подъем жидкости происходит только за счет энергии жидкости и энергии выделяющегося из раствора газа, т. е.

(91)

УСЛОВИЯ ФОНТАНИРОВАНИЯ СКВАЖИН

Расход энергии на подъем в вертикальных трубах каждой тонны нефти определяется по уравнению (90).

Если бы к забою скважины совершенно не поступал газ, то для обеспечения фонтанирования при недостаточной энергии гидростатического напора в скважину нужно было бы нагнетать газ с поверхности. В этих условиях для подъема каждой тонны нефти затрачивается энергия

(102)

где Ro—удельный расход нагнетаемого газа, м3/т.

Очевидно, что фонтанирование скважины возможно при соблюдении условия

(103)

Подставив значения W1 и W2 из (90) и (102) в (103), получим

(104)

где А1—доля энергии, затраченной на подъем 1 т жидкости газом, выделяющимся из раствора и расширяющимся при снижении давления от рзаб до ру. Количество этого газа составит

где α — коэффициент растворимости, м3/м3*Па; ρ — плотность нефти, кг/м3.

Давление в фонтанном подъемнике (от башмака до устья) по мере подъема смеси уменьшается, т. е. составляет рзаб—ру. Следовательно, в среднем давление изменится на 0,5 (рзаб—pу). Поэтому приближенно можно принять, что только половина объема газа способствует подъему жидкости.

Учитывая, что общее количество газа, получаемое с каждой тонной жидкости, на поверхности (газовый фактор) равно

(105)

выражение (104) можно переписать в виде:

(106)

Минимальное количество энергии, потребной на подъем 1 т жидкости, затрачивается при оптимальном режиме работы подъемника, так как в этом случае удельный расход газа достигает минимального значения. Подставив в (106) вместо R0 значение Rопт из (101), выраженное в м3/т, и произведя некоторые преобразования, получим для условий фонтанирования

(107)

Если вместе с нефтью добывается вода, то

В промысловой практике газовый фактор относят к 1 т нефти, поэтому

(108)

где G0н  газовый фактор, отнесенный к 1 т нефти; nв—массовая доля воды в добываемой жидкости, %.

При наличии воды средний объем растворенного в нефти газа также надо относить к 1 т поднимаемой жидкости. Тогда окончательное условие фонтанирования скважины будет иметь вид:

(109)

В соотношении (109) предполагается, что колонна спущена до забоя скважины, поэтому давление у башмака равно забойному давлению. Из этого соотношения можно сделать следующие выводы:

1) если процентное содержание воды в добываемой жидкости увеличивается, то при всех прочих равных условиях количество энергии у забоя скважины уменьшается; другими словами, с увеличением процентного содержания воды создаются условия, способствующие прекращению фонтанирования;

2) если пластовое давление понижается (т.е. уменьшается количество энергии, поступающей к забою скважины), также создаются условия для прекращения фонтанирования.

В некоторых фонтанных скважинах давление на забое выше давления насыщения рнас. При этом газожидкостная смесь движется не по всей длине труб, а лишь на некотором участке L:

(110)

Из этого выражения следует, что минимальное забойное давление, при котором фонтанирование еще будет происходить, составит

(111)