Расчет газопровода

Пропускную способность простого газопровода определяем по формуле:

, /сут

Где Д – внутренний диаметр газопровода, см

, - соответственно давление в начале и в конце газопровода, МПа

L – длина газопровода, км

Т – температура газа , К

– относительная плотность газа

Z – коэффициент сжимаемости газа, определяем по рис.1 (стр. 10, Медведев, рис.2)

P =

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.

| № варианта | 25 | 40,64 | 165 | 4,6 | 1,6 | 0,79 | 310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 35,5 | 155 | 4,7 | 1,9 | 0,76 | 305 |
|  | 23 | 30,48 | 145 | 4,5 | 1,9 | 0,73 | 300 |
|  | 22 | 26 | 135 | 4,3 | 1,8 | 0,71 | 295 |
|  | 21 | 31 | 125 | 4,1 | 1,7 | 0,68 | 290 |
|  | 20 | 40,4 | 115 | 3,9 | 1,6 | 0,66 | 285 |
|  | 19 | 35,5 | 105 | 3,7 | 1,6 | 0,64 | 280 |
|  | 18 | 30,3 | 95 | 3,5 | 1,7 | 0,62 | 310 |
|  | 17 | 25,3 | 85 | 3,3 | 1,8 | 0,59 | 305 |
|  | 16 | 20,1 | 75 | 4,2 | 2,0 | 0,57 | 300 |
|  | 15 | 40,6 | 65 | 4 | 2,2 | 0,53 | 295 |
|  | 14 | 35,7 | 55 | 3,8 | 2,1 | 0,5 | 290 |
|  | 13 | 30,5 | 170 | 3,6 | 1,3 | 0,45 | 285 |
|  | 12 | 25,5 | 160 | 3,4 | 1,5 | 04 | 280 |
|  | 11 | 20,3 | 150 | 3,2 | 1,7 | 0,9 | 278 |
|  | 10 | 40,6 | 140 | 5,2 | 1,7 | 0,85 | 275 |
|  | 9 | 35,7 | 130 | 5,0 | 1,6 | 0,8 | 310 |
|  | 8 | 30,7 | 120 | 4,8 | 1,6 | 0,75 | 305 |
|  | 7 | 25,7 | 110 | 4,6 | 1,7 | 0,7 | 300 |
|  | 6 | 20,5 | 100 | 4,4 | 1,8 | 0,65 | 295 |
|  | 5 | 40,8 | 90 | 5,3 | 1,9 | 0,6 | 290 |
|  | 4 | 35,9 | 80 | 5,1 | 2,1 | 0,55 | 285 |
|  | 3 | 30,9 | 70 | 4,9 | 2,0 | 0,5 | 280 |
|  | 2 | 25,9 | 60 | 4,7 | 2,1 | 0,45 | 278 |
|  | 1 | 20,7 | 50 | 4,5 | 2,2 | 0,4 | 275 |
| Параметры | Д,см | L, км | ,МПа | ,МПа |  | Т,ºК |
| Таблица 1 |

# Text boxes

2