Измерение количества и качества товарной нефти.

Количество нефти в резервуарах определяют по объему, занимаемому ею в резервуаре. Для быстрого и точного определения объема нефти в зависимости от ее уровня (высоты взлива) пользуются заранее составленными калибровочными таблицами на резервуар каждого типа. Резервуары калибруют различными методами; при помощи мерных сосудов, путем налива их и слива заранее отмеренных объемов воды (для малых резервуаров); при помощи объемных счетчиков, замеряющих количество налитой воды при одновременном измерении высоты уровня в калибруемом резервуаре и замером геометрических размеров резервуара.

В калибровочные таблицы вводят поправки на неровности днища, на оборудование, расположенное внутри резервуара. Калибровочная таблица является документом, на основании которого учитывается сдаваемая товарная нефть.

Для пересчета объемных количеств товарной нефти в массовые в резервуар спускают пробоотборник и берут пробу, определяют плотность нефти, а затем умножая объем на плотность получают массу нефти. Плотность нефти в резервуаре не является постоянной для всей массы жидкости, поэтому приходится определять среднюю плотность всего объема нефти, чтобы найти массу последней.

В верхних слоях резервуара температура нефти выше, чем в нижних, содержание воды растет к низу резервуара. Поэтому необходимо отбирать среднюю пробу, точно и своевременно измерять температуру и плотность этой пробы.

Уровни нефти и подтоварной воды в резервуарах большой вместимости определяются мерной лентой и лотом по специальной методике. Лоты служат для натягивания мерных лент и определения слоя подтоварной воды посредством прикрепляемой к ним водочувствительной ленты. Объем нефти в резервуаре определяется как разность между полным объемом и объемом подтоварной воды.

Наиболее распространен следующий порядок учета нефти: измерение температуры пробы сразу после ее извлечения из резервуара; определение средней плотности нефти и приведение ее к температуре +20 ^С; определение содержания воды в отобранной пробе.

Данный метод имеет следующие недостатки; большие потери легких фракций, большие эксплуатационные расходы и низкая производительность труда.

В настоящее время внедрено автоматическое измерение массы товарной нефти при откачке ее в магистральные трубопроводы. На нефтяных месторождениях применяют станции учета нефти (СУН). Эта станция позволяет автоматически производить замер объема товарной нефти, ее плотности, влагосодержания и солесодержания. Все полученные данные стекаются в блок телемеханики, где с учетом всех показателей и вводимых поправок происходит автоматический пересчет чистой нефти в единицы массы. СУН монтируется обычно на УПН или ЦПС.

Вопрос 6.10: Безрезервуарная сдача нефти в магистральный нефтепровод.

Безрезервуарная сдача нефти в магистральний трубопровод возможна только при условии четкой работы автоматов по контролю за качеством и количеством нефти.

Рис. 49 Схема безрезервуарной сдачи нефти. 1   - нефтепровод; 2 - резервуар; 3 - сильфон, 4 - буферный резервуар; 5 - насос; 6 - отвод;

7 - узел учета.

Предварительно обезвоженная и обессоленная нефть с содержанием солей до 500 г/л с УПН, поступает самотеком из концевого сепаратора по нефтепроводу 1 в технологический резервуар 2 (V = 5000 м3), в котором поддерживается подушка пресной воды высотою 3 - 4 м. Через подушку пресной воды капельки соленой нефти барбатируются, в результате чего последняя обессоливается до нужных кондиций (10 -40мг/л). вода, насыщенная солями из резервуара 2 сбрасывается через сифон 3.

Пресная вода подается в нефтепровод 1 перед технологическим резервуаром 2 из расчета 3 - 4 % от объема готовой нефти, поступившей с УПН. Нефть из технологического резервуара с высоты 8,5 м, отводится по нефтепроводу в буферный резервуар 4, уровень нефти в котором поддерживается на высоте 4-5 м, обеспечивающий практически постоянную подачу этой нефти на прием товарных насосов 5. Подтоварная вода из буферного резервуара 4 сбрасывается через отвод 6, установленный на высоте 1 м от днища. Товарная нефть с содержанием воды 0,5 % и солей до 40 мг/л поступает на прием насосов 5 и подается ими через узел учета 7 в магистральный нефтепровод.

Оператор товарного парка ведет оперативный контроль за степенью засоления пресной воды в резервуарах, где нефть дополнительно обезвоживается и обессоливается в связи с подачей пресной воды, равномерного распределения струй нефти по площади резервуара, а также длительного нахождения нефти с водой, обеспечивающего их полное разделение за счет сил гравитации,

При осуществлении такой схемы подготовки нефти отсутствует парк товарных резервуаров, сокращаются потери легких фракций, возникающие при больших и малых дыханиях.

Вопрос 6.11: Чистка и ремонт резервуаров.

Под очисткой резервуаров понимается удаление скопившегося в емкости остатка нефти или парафиновых отложений, а также продуктов окисления, подтоварной воды и механических примесей.

Резервуары из-под нефти должны очищаться специально обученным и подготовленным персоналом, допущенным к работе медицинской комиссией. Самой сложной операцией при чистке резервуаров являются удаление пирофорных отложений, способных к самовозгоранию при невысоких температурах, образующихся при хранении сернистых нефтей. Эти отложения состоят в основном из сернистого железа (Fe2S5) и образуются вследствие воздействия на железо и его окислы сероводорода (H2S).

Длительная эксплуатация резервуаров без периодических очисток приводит к значительному накоплению донных осадков (до 1,5м). Резервуар- подвергаемый очистке для ремонта, полностью освобождается от нефти. После этого остаток удаляется специальным очистным устройством - моечной машиной, в которой головка с насадками вращается турбинкой, приводимой в действие моющим раствором, подаваемым под давлением 0,8-1,2МПа. Моечная жидкость при помощи брандспойтов моечной машины вращается в горизонтальной и вертикальной плоскостях, при этом она омывает внутреннюю поверхность резервуара. После очистки при ремонтных работах резервуар освобождают от нефтяных паров, для чего предварительно открывают все люки и пропаривают его в течении 15-25 ч при температуре не более 60 - 70 °С. после пропаривания резервуар оставляют для вентиляции и полного охлаждения, а затем промывают его горячей водой (60 "С), подаваемой под давлением 0,3 МПа.

Для защиты резервуара от внутренней коррозии стенки его дополнительно обрабатывают пескоструйным аппаратом до металлического блеска, после чего удаляют отработанных песок, и протирают стенки сухими тряпками. По завершению всех этих операций на внутренние стенки резервуара на высоту подтоварной воды наносят различные эпоксидные смолы или лаки для противокоррозионной защиты.