Вопрос 6.14: Нефтяные насосные станции, их назначение.

Нефтяная насосная станция представляет собой комплекс сооружений и устройств для перемещения нефти до потребителя или до следующей насосной станции.

В системе внутрипромыслового сбора и транспорта продукции нефтяных .'скважин предусмотрены дожимные насосные станции, обеспечивающие транспорт продукции скважин по нефтесборным коллекторам до установок подготовки нефти и центральных пунктов сбора и подготовки нефти.

На промыслах преимущественно используют центробежные насосы. Нефтяные центробежные насосы, рассчитанные на работу в условиях возможного образования взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, применяют в промысловых системах сбора, подготовке и транспорте нефти.

Насосная станция состоит из основного оборудования - магистрального и подпорных насосных агрегатов, включая систему КИП и автоматики, и вспомогательного - системы смазки, охлаждения, вентиляции, сбора и отвода утечек.

В систему автоматики и управления насосной станции входят следующие подсистемы: общестанционной автоматики, насосных агрегатов, вспомогательного оборудования и сооружений.

Комплект общестанционной автоматики управления предусматривает:

•  централизованный контроль основных параметров станции, их регистрацию, необходимую сигнализацию и защиту,

•  отключение насосных агрегатов при отклонении параметров от номинальных;

•  регулирование суммарной подачи агрегатов путем дросселирования или перепуска;

•   контроль загазованности или возникновения пожара;

•  дистанционный запуск вспомогательных систем и открытие задвижек на технологических трубопроводах.

С помощью автоматики осуществляются запуск и остановка агрегатов и контроль параметров работы насоса.

Вопрос 6.15: Блочные нефтяные насосные станции типа БННС.

Для раздельного или совместного транспорта безводной и обводненной нефти в районах с тяжелыми климатическими условиями (на Севере и Западной Сибири) применяют блочные нефтяные насосные станции типа БННС. Эти станции рассчитаны на производительность 5000, 10000 и 20000 м³/сут. Основные технические данные установки БННС20000 приведены ниже. Подача, м³/ч:

Номинальная                                                                                                                                         24000

Условная                                                                                                                                               20000

Давление, МПа

Условное                                                                                                                                                   3

На входе в насос                                                                                                                                       1,6

На выходе из насоса                                                                                                                                4

Режим работы                                                                                                           непрерывный автоматический без постоянного

присутствия обслуживающего персонала

Подача насосов, м³/ч                                                                                                                             325

Число насосов                                                                                                                               4 (1 резервный)

Вид привода насоса                                                                                                              Электродвигатель ВА0500-2

Потребляемая мощность станции, кВт                                                                                               1255

БННС состоит из насосных блоков (четырех) и блока управления. В состав насосного блока входя1 основание, укрытие, установка насосного агрегата, трубопроводная обвязка, система вентиляции и отопления, электрооборудование, приборы контроля и автоматики.

В насосном блоке на фундаментной плите установлен агрегат, состоящий из центробежного нефтяного насоса с горизонтально расположенным патрубком, торцовым уплотнением, соединенного муфтой с электродвигателем.

Блок управления предназначен для дистанционного автоматического управления и контроля оборудования насосной станции, измерения расхода перекачиваемой жидкости и аварийно-предупредительной сигнализации.

Система автоматики и управления обеспечивает: аварийную сигнализацию и расшифровку характера аварийного состояния по следующим позициям: включение насосного агрегата; аварийная остановка агрегата; включение цепей контроля давления; положение задвижки на выходе из насоса.

Аварийная и предупредительная сигнализация дублируется при телеуправлении дистанционно. Насосный агрегат можно включать вручную как с блока управления, так и непосредственно с постов управления, расположенных в насосных блоках.

Вопрос 6.16: Эксплуатация насосных станций.

Эксплуатацию насосных станций поручают только машинистам, прошедшим специальную подготовку и имеющим удостоверение на право ухода за насосными агрегатами, а также удостоверение о сдаче экзаменов по технике безопасности и пожарной профилактике.

В каждой насосной станции на видном месте вывешиваются инструкция по обслуживанию насосных агрегатов и схема запорно-переключающих устройств по обслуживаемым трубопроводным сетям.

Помещение насосной должно содержаться в чистоте, перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить исправность вентиляции и освещения.

Перед пуском насосных агрегатов машинист должен убедиться в правильном открытии и закрытии всех запорных устройств. Насосы можно включать в работу только после проверки: наличия смазки во всех трущихся деталях насосов, двигателей и передач, правильность набивки и достаточной затяжки сальников, исправности соединительных муфт, трансмиссий, КИП и средств автоматизации и дистанционного управления.

В насосной станции должна быть книга приема и сдачи дежурств, в которую записываются все неисправности и текущие ремонты, которые следует выполнить.

Перед пуском центробежного насоса полностью заливают корпус жидкостью, напорная регулирующая задвижка закрывается, а всасывающаяся - полностью открывается. После включения двигателя и насоса и достижения максимального напора напорная задвижка медленно открывается.

Насосы для перекачки нефти могут размещаться в зданиях, под навесами, а также на открытых площадках.