Тема 7.

Водоснабжение нефтегазодобывающих предприятий.

Вопрос 7.1: Водопотребители нефтегазодобывающих предприятий.

В настоящее время при разработке нефтяных месторождений исключительно широко применяется поддержание пластового давления с закачкой воды в продуктивные горизонты (ППД). Закачка воды в продуктивные горизонты обеспечивает прежде всего продление фонтанного периода добывающих скважин как одного из самых дешевых и эффективных методов добычи нефти и, во-вторых, в среднем на 15% увеличивает коэффициент нефтеотдачи.

В настоящее время для ППД в продуктивные горизонты ежегодно через нагнетательные скважины закачивается 1,6 млрд. м3 воды, из них: 30% - пресных и 70% - пластовых. Приблизительно 10% пресных вод от добываемой нефти, то есть 30 млн. м3, идет на обессоливание нефти на установках подготовки. Таким образом, общий расход пресных вод при разработке месторождений ежегодно составляет около 500

млн. м3.

На промыслах, кроме ППД, большое количество пресной воды расходуется для предприятий различного назначения (автобазы, механические мастерские и т. д.), а также на технические и бытовые цели.

Все это требует от нефтегазодоб1>1вающих предприятий создания бесперебойной надежной системы водоснабжения. Это особенно актуально в районах, которые испытывают дефицит наличия пресной воды. В целом, создание системы водоснабжения требует строительства больших водохранилищ, сооружения системы водоподготовки, водоводов, насосных станций, бурения и эксплуатации водозаборных скважин.

Вопрос 7.2: Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления для бытовых и технических целей весьма различны и зависят от ряда факторов: степени благоустройства зданий, климатических условий, требований технологий и т. д. Потребление воды в зданиях обычно неравномерно не только в течение года, месяца, недели, но и в течении суток, часов. Режим водопотребления, т.е. изменение суточных или часовых расходов воды, может быть представлен в виде ступенчатых или интегральных графиков и оцениваться коэффициентами неравномерности, представляющим собой отношение максимальных расходов к средним.

Расходы воды и режим ее потребления на производственные нужды принимают по данным технологов. Существуют нормы расхода воды на пожаротушение в жилых и общественных зданиях.

Нормы водопотребления (л/сут) в расчете на одного человека для жилых и общественных зданий приведены ниже.

Жилые здания с водопроводом и канализацией                                  110 То же, с газоснабжением                                                     125 То же, с ванными и газовыми водонагревателями                               190 Жилые здания с централизованным снабжением горячей водой                    230 То же, с сидячими ваннами                                                   275 То же, с ваннами длиной 1500-1700 мм                                      300-400 Общежития без душевых                                                     60 Общежития с душевыми                                                      100 Гостиницы, мотели, пансионаты                                             120-300

Вопрос 7.3: Расчет потребного количества воды для предприятий.

Необходимое количество воды для наводнения с целью ППД рассчитывают с учетом следующих факторов: необходимости ППД в течении первых двух первых периодов разработки; равенства количества закачиваемой в продуктивный горизонт воды накопленному количеству отобранной нефти и воды, отнесенных к пластовым условиям, т, е. должно соблюдаться следующее равенство:

Gв=ΣGсв*К

Где О, и Сем - соответственно количество закачанной воды и количество накопленной отобранной смеси нефти с водой, отнесенной к пластовым условиям; k - коэффициент, учитывающий утечки воды. Значения k приведено ниже.

при внутриконтурном наводнении                     k=l,l при площадном наводнении                           k=l,2 при законтурном наводнении                          k=l,5 Количество отбираемой жидкости из продуктивного горизонта в течении года определяется:

Go = 365*ζ*Kср*n*(Pн – Pд)

С, - коэффициент эксплуатации скважин (0,8 - 0,95); Кср - средний коэффициент продуктивности; п -количество всех добывающих скважин: Рц и Рд - забойные давления соответственно нагнетательных и добывающих скважин.

Максимальный суточный расход хозяйственно-питьевой воды в жилых зданиях (м ) определяется по формуле

Gv = q*N*k/1000

где q - норма максимального потребления воды на одного жителя, л/сут; N - расчетное число жителей в здании, определяемое отношением всей жилой площади к норме площади на одного человека; k -коэффициент суточной неравномерности для жилых зданий 1,1 - 1,3.

Вопрос 7.4: Качество воды, используемой для заводнения.

К водам, закачиваемым в продуктивные горизонты, предъявляются следующие требования: химическая совместимость и стабильность состава закачиваемой воды; отсутствие микроорганизмов; коррозионная пассивность; повышенная нефтевытесняющая способность; минимальное содержание механических примесей. снижающих приемистость нагнетательных скважин; минимальные затраты на очистку и подготовку воды.

Химическая совместимость и стабильность состава. Анализ состава механических примесей в промысловых сточных водах указывает, что наличие твердой взвеси связано с нарушением стабильности вод. Это является следствием необратимых химических реакций, сопровождающихся выпадением твердых солей из пересыщенных растворов. Большинство пластовых вод содержит в себе слабую углекислоту НзСОз, а также соли закисного железа в форме бикарбоната железа Fe(HCO3)2 которые при контакте с водой, закачиваемой с поверхности, обогащенной кислородом воздуха образуют осадок

4Fе(НСОз)2 + О2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ + 8CO2↑  приводящий к снижению приемистости нагнетательных скважин, и весьма коррозионно-агрессивный углекислый газ.

Контроль за содержанием микроорганизмов обусловлен необходимостью предотвращения заражения продуктивных горизонтов бактериями, вызывающими ухудшение качества добываемой нефти и нефтяного газа. Особенно нежелательно попадание и развитие в продуктивных горизонтах сульфатредуцирующих бактерий, которые в нефтяном пласте при благоприятных условиях - пониженной минерализации пластовых вод (за счет опреснения), значительном содержании сульфатов в закачиваемой воде - в результате своей жизнедеятельности приводят к выпадению в осадок карбоната кальция и выделению H;S Карбонат кальция ухудшает коллекторские свойства продуктивного пласта (проницаемость), а Нз8 повышает коррозионную активность пластовых вод и ухудшает качество добываемой нефти и газа.

Коррозионная пассивность. Пластовые сточные воды с большим содержанием минеральных солей обладают высокой коррозионной активностью. Для ее снижения применяют противокоррозионные ингибиторы и различные покрытия внутренней поверхности труб (лаки и смолы).

Повышенная нефтевытесняющая способность. Для увеличения нефтеотмывающей способности к водам, закачиваемым в продуктивные пласты, добавляют ПАВ, существенно снижающие поверхностное натяжение на границе с нефтью, в результате чего увеличивается смачивание породы продуктивных пластов, то есть эти воды более полно отмывают нефть, удерживаемую на поверхности поровых каналов.

Минимальные затраты на очистку и подготовку воды. Капитальные вложения на создание системы ППД в общем объеме промыслового строительства достигают 20-25%. Приблизительно третья часть этих средств расходуется на сооружение установок подготовки воды.

Минимальное содержание механических примесей. Для поддержания приемистости нагнетательных скважин на определенном уровне содержание механических примесей в пресных водах и количество нефти в пластовых сточных водах, закачиваемых в продуктивные пласты, должно быть строго нормировано для каждого месторождения с учетом геолого-физической характеристики продуктивных горизонтов (в основном, проницаемости и трещинноватости). Приведем рекомендуемые нормы качества сточной воды для закачки в продуктивные пласты.

Таблица 13.

| Вид коллектора | Допустимое содержание в воде, мг/л |
| --- | --- |
|  | нефти | механических примесей | железа |
| Пористо-трещинноватый и трещинноватый Слаботрещинноватый Гранулярный | 25 15 1 | 30 10 'I | 2 1 0,5 |

Вопрос 7.5: Источники водоснабжения.

Источниками водоснабжения при разработке нефтяных месторождений являются воды поверхностных источников - рек, морей, озер, водоносные горизонты нефтяных месторождений и воды артезианских скважин, а также минерализованные пластовые воды, добываемые вместе с нефтью.

Вода, используемая из поверхностных источников характеризуется нестабильностью состава, особенно в период дождей и паводка. Она засорена механическими примесями, бактериями и спорами водорослей, что требует ее предварительной обработки перед подачей в скважины.

При использовании подземных или подрусловых вод система водоподготовки существенно упрощается, а иногда подземная вода не требует предварительной подготовки.

В процессе разработки нефтяного месторождения с заводнением в добывающих скважинах появляется вода, количество которой постоянно увеличивается. Поэтому весьма актуально использование пластовых вод, добываемых вместе с нефтью. Такие воды, часто сильно минерализованные с плотностью до 1200 кг/м3 и содержанием солей до 300 г/л. Большая часть этих вод (до 70 %) после соответствующей подготовки снова закачивается в продуктивные горизонты для поддержания в них давления, а меньшая часть (30 %) - в поглощающие скважины.

Вопрос 7.6: Сточные воды нефтяных месторождений.

Воды, поднимаемые на поверхность вместе с нефтью, называются пластовыми. Добытая нефть на УПН обессоливается за счет введения в нее в основном пресных вод (до 10 %). На установках подготовки воды добавляются дождевые (ливневые) воды (до 3 %). Смесь этих вод, используемых для закачки в продуктивные пласты для ППД, называются промысловыми сточными водами.

При обезвоживании и обессоливании нефти на УПН, кроме пресной воды, добавляются и различные ПАВ для разрушения эмульсий. Поэтому такие воды имеют преимущество перед пресными. Они обладают лучшей вытесняющей способностью нефти из пласта. При закачке сточных вод сохраняется проницаемость продуктивных пластов, содержащих глинистые частицы, так как эти породы при контакте с минерализованной водой практически не разбухают. Пластовые сточные воды имеют большую плотность от 1100 до 1200 кг/м3, что создает на забое скважин более высокое гидростатическое давление, а это обуславливает лучшую приемистость скважин. Закачка таких вод в нагнетательные скважины предотвращает загрязнение окружающей среды. Температура сточных вод обычно выше температуры вод поверхностных источников, что повышает приемистость скважин и улучшает нефтевытеснение,

Однако утилизация пластовых сточных вод связано с большими сложностями: необходимостью очистки этих вод от капелек нефти и механических примесей для предотвращения засорения призабойных зон нагнегательных скважин и поддержания высокой и постоянной их приемистости; необходимостью строительства сравнительно сложных и дорогих очистных сооружений; защитой оборудования от коррозионного разрушения; необходимостью восстановления приемистости нагнетательных скважин.

Вопрос 7.7: Способы очистки и подготовки сточных вод.

Сточные воды весьма различны по характеру и количеству загрязнений, поэтому применяются различные методы очистки, в том числе механические (отстаивание), механо-химические (коагуляция, нейтрализация, отстаивание), физико-химические (ионный обмен, сорбция) и биохимические.

Механической очисткой называют метод отстаивания, применяемый для выделения из сточных вод нерастворенных веществ.

При коагуляции в сточные воды добавляют реагенты-коагулянты, которые при растворении в воде образуют хлопья, способствующие адсорбции тонкодиспергированных и коллоидных веществ, составляющих загрязнения сточных вод, и выпадение их в осадок.

При нейтрализации в очищаемые сточные воды вводят реагенты, вступающие в химические реакции с загрязнениями, в результате чего они переводятся в новые безвредные соединения, частично выпадающие в осадок или выделяющиеся в виде газов.

Под ионным обменом  понимается извлечение анионов и катионов из растворенных в сточных водах загрязнений при помощи ионитов, являющихся твердыми природными или искусственными материалами, например искусственными ионообменными смолами, практически нерастворимыми в воде и органических растворителях.

Под сорбцией понимается такой физико-химический процесс, в результате которого происходит поглощение каким-либо телом газов, паров или растворенных веществ, являющихся загрязнителями сточных вод.

Биохимическая очистка производственных сточных вод в результате воздействия микроорганизмов приводит к биохимическому окислению органических веществ, содержащихся в сточных водах.

Вопрос 7.8: Сооружения для отстаивания воды.

Для отстаивания воды применяют следующие основные сооружения: песколовки, нефтеловушки, пруды-отстойники, резервуары-отстойники, напорные горизонтальные отстойники.

Песколовки применяют для отделения из сточных вод нерастворенных минеральных веществ, преимущественно песка, до поступления их на очистное сооружение.

Нефтеловушки являются основными сооружениями, предназначенными для отстаивания нефтесо-держащих сточных вод. Нефтеловушки работают по принципу разности плотностей воды и нефти. В процессе отстаивания происходит всплывание нефти или нефтепродуктов и выпадение осадка. Нефтеловушки обеспечивают очистку сточных вод до остаточного содержания нефти или нефтепродуктов не более 50-100 мг/л.

Пруды-отстойники, резервуары-отстойники служат для дополнительного отстоя сточных вод, прошедших нефтеловушки. В этих установках можно снизить остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в сточной воде до 25-30 мг/л. Пруды состоят из одного или двух отделений. Продолжительность отстоя в прудах продолжается около двух суток.

Вопрос 7.9: Схема открытой установки очистки сточных вод.

Системы сбора и подготовки сточных вод, контактирующих с воздухом, называются открытыми. В настоящее время такие системы можно встретить лишь на давно разрабатываемых месторождениях.

Рис. 51 Технологическая схема установки по подготовке сточных вод открытого типа.

Сточные воды 1, поступающие с УПН, направляются в песколовку 1, где осаждаются крупные механические примеси. Из песколовки сточная вода самотеком поступает в нефтеловушку 3, которая служит для отделения от воды основной массы нефти и механических примесей П. Принцип действия ее основан на гравитационном разделении при малой скорости движения сточной воды (менее 0,03 м/с), при такой скорости движения сточной воды капли нефти диаметром более 0,5 мм успевают всплыть на поверхность. Скопившуюся в ловушке нефть III отводят по нефтесборной трубе и насосом 2 подают на УПН на повторную обработку.