Тема 8.

Сбор и подготовка нефтяного и природного газа.

Вопрос 8.1: Системы сбора природного газа.

Сбор, транспортирование и подготовка газа и конденсата на газовых месторождениях существенно отличаются от сбора, транспортирования к подготовки продукции на нефтяных месторождениях. Основное отличие прежде всего сводится к тому, что на нефтяных месторождениях мы имеем дело с добычей и транспортированием вязких нефтяных эмульсий по трубопроводам, а на газовых месторождениях - с добычей и транспортированием маловязких газов и газоконденсатных смесей.

Газ на газовом месторождении собирается для подачи на головную компрессорную станцию, которая транспортирует его по магистральному газопроводу к потребителям с возможно меньшими гидравлическими потерями, капитальными и эксплуатационными расходами.

Элементы газосборной сети являются общими для разных месторождений и состоят обычно из фонтанных елок, газоотводящих линий (манифольдов, шлейфов), отключающих задвижек газосборных коллекторов, конденсатопроводов, промысловых газосборных пунктов (ПГСП) (рис. 61).

Рис. 61 Системы сбора газа. а - линейная; б - лучевая; в - кольцевая; г - групповая; 1 - скважина; 2 - шлейфы; 3 - отключающие задвижки; 4 - газосборный коллектор; 5 - контур газоносности месторождения;

6 - промысловая газораспределительная станция (ПГРС); 7 - головные сооружения; 8 - групповые пункты сбора газа (ГПСГ); 9 - кондесатопровод; МГ - магистральный газопровод.

Форма газосборных коллекторов зависит прежде всего от конфигурации площади месторождения (вытянутая, круглая), от размещения скважин на ней, от числа и характеристики продуктивных горизонтов и принятой схемы осушки, очистки и учета газа пи скважинам. Название газосборной системы определяется обычно формой газосборного коллектора. Если газосборный коллектор представляет собой одну линию, схема сбора называется линейной (рис, 61, а). Когда газосборные коллекторы сходятся в виде лучей к центральному сборному пункту, схема называется лучевой системой (рис. 61. б). При кольцевой системе газосбоный коллектор огибает площадь газоносного месторождения (рис. 61, в). Групповая система сбора применяется при наличии на промысле групповых пунктов сепарации газа (рис. 61, г).

Система сбора выбирается исходя из необходимости обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям, маневренности, удобства обслуживания газосборной сети и минимальных расходов на ее сооружение и эксплуатацию.

Кольцевая система сбора газа более маневренная, так как при аварии на каком-либо участке этой системы перекрытием отключающих задвижек можно обеспечить бесперебойную работу всей газосборной сети. Другие системы сбора этому условию не удовлетворяют.

Однако с точки удобства обслуживания скважин, сепараторов и применения средств автоматики групповая система сбора более предпочтительна. При этом применяют шлейфы высокого давления и сравнительно малого диаметра (100 - 150 мм). При малом числе скважин на месторождении групповая система сбора газа превращается в бесколлекторную.

Для многопластовых месторождений с различными пластовыми давлениями часто применяют раздельный сбор газа по разным газосборным сетям. Разные газосборные сети строят также в том случае, если газ одного из продуктивных горизонтов содержит большое количество конденсата, сероводорода или углекислого газа.

Вопрос 8.2: Требования, предъявляемые к подготовке и транспорту газа на промыслах.

Газ, на промыслах перед подачей его потребителям обычно специально подготавливают, т. е. приводят его качество в соответствии с требованиями, при соблюдении которых обеспечиваются бесперебойная транспортировка и использование его потребителями без осложнений, нарушений санитарных норм и условий безопасности. Показатели качества газа, поставляемого с промыслов, зависят от специфики потребителей. Если потребитель газа - газоперерабачывающий завод, то на промысле обычно подготавливают газ исходя только из условия бесперебойной подачи его на завод, а дальнейшая необходимая обработка газа проводится на заводе.

Если нефтяной газ подается с промысла непосредственно коммунально-бытовым потребителям, то его качество должно соответствовать требованиям ГОСТ "Газы природные топливные для коммунально-бытового назначения". Также регламентируют требования к качеству газа, подаваемого в магистральные газопроводы. Основные показатели качества газа, регламентированные стандартами, приведены в таблице 16.

Таблица 16

Показатели                                                                Для газа, подаваемого коммунально-          Для газа, подаваемого в магист-  
                                                                                                                     бытовым потребителям             ральные газопроводы

Теплота сгорания низшая, кДж/м³                                                                39400 – 52000                                              -

Допустимое отклонение теплоты сгорания

от номинального значения, %, не более                                                               ±5                                                          -

Содержание в газе, г/м'³, не более:

меркаптановой серы                                                                                             0,036                                                    0,036

сероводорода                                                                                                        0,02                                                       0,02

механических примесей                                                                                      0,001                                                    0,003

Объемная доля кислорода, %, не более                                                               1,0                                                          1,0

Интенсивность запаха при объемном со

держании газа в воздухе 1 %, балл, не менее                                                      3,0                                                           -

Температура точек росы газа, подаваемого в магистральный газопровод при давлении 5,5 МПа, должна составлять не более, °С:

а) для умеренного климатического района:

в период с 1.04 по 30.09 по воде 0; по углеводородам 0;

в период с 1.10 по 30.04 по воде -5: по углеводородам 0:

б) для холодного климатического района:

в период с 1.05 по 30.10 по воде -10: по углеводородам -5;

в период с 1.10 по 30.04 по воде -20; по углеводородам -10.

В отдельных случаях, когда газ транспортируется по местным (тупиковым) газопроводам с целевым назначением конкретным потребителям или когда объем подаваемого в газопроводы нефтяного газа составляет незначительную часть от общего объема транспортируемого по этим газопроводам газа и не оказывав существенного влияния на изменение качественных показателей образующейся газовой смеси, требования к качеству нефтяного газа могут отличаться от указанных в таблице 16 и устанавливаться, исходя из конкретных условий.

Нефтегазодобывающие предприятия ежегодно заключают с потребителями договор на поставку-прием газа, в котором указываются показатели качества газа исходя из требований действующих стандартов и конкретных условий.

Качество газа, подаваемого в технологические газопроводы, определяют с учетом бесперебойного и безопасного осуществления технологических процессов. Например, при использовании газа для закачки в пласт или для газлифтной эксплуатации нефтяных скважин температура точки росы подготовленного газа по воде должна быть не менее чем на 3 - 5 °С ниже температуры начала образования гидратов при максимальных рабочих давлениях указанных процессов.

Вопрос 8.3: Гидраты и борьба с ними.

Гидраты природных и нефтяных газов образуются только при наличии в этих газах паров воды (рис. 62).

Пары воды могут насыщать газ до определенного давления, равного давлению насыщенного водяного пара при данной температуре. Это предельное содержание водяных паров при данной температуре называется точкой росы. Если содержание водяных паров превышает этот предел, то начинается их конденсация, т. е. переход в жидкое состояние. Влажный газ называется насыщенным, когда он содержит максимально возможное количество водяного пара при данной температуре.

Рис.62 Номограмма для определения влагосодержания (В) в газе.

При движении нефтяного и природного газа по газосборным сетям температура и давление его всегда падают с выделением углеводородного и водного конденсатов.

Углеводородный и водный конденсат в пониженных местах газопровода образует жидкостные пробки, сильно снижающие пропускную способность газопроводов. Кроме того, при определенных термодинамических условиях газы в контакте с водным конденсатом могут образовывать гидраты, которые, отлагаясь на стенках труб, уменьшают сечение газопровода.

Гидраты по внешнему виду похожи на рыхлый снег с желтоватым оттенком, представляют собой физико-химическое соединение воды с углеводородными и неуглеводородными газами. Условиями образования гидратов является присутствие одновременно трех факторов: низкой температуры, высокого давления и наличия влаги, что всегда имеет место при добыче нефтяного и природного газа.

Гидраты природных газов - типичные смешанные гидраты, в которых гидратообразователями являются не отдельные углеводороды, а смесь газов. Присутствие H2S в смеси природных и нефтяных газов значительно повышает температуру гидратообра-зования. В то же время наличие в газе H;S и СО;

понижает равновесное давление гидратообразования, причем влияние H^S значительно сильнее, чем СО;.

Таблица 17

|  | Температура распада | Критические точки распада гидрата |
| --- | --- | --- |
| 1 аз | гидрата при атмосферном давлении, °С | Температура, °С | Давление, МПа |
| Метан | -84,4 | - | - |
| Этан | -28,8 | 14,8 | 3,4 |
| Пропан | +5,5 | 5,5 | 0,56 |
| Изобутан | - | 2,6 | 0,17 |
| Н-Бутан | - | 1,5 | - |
| Углекислый газ | -24 | 10,0 | 4,5 |
| сероводород | +0,35 | 29 | 2,3 |

Условиями образования смешанных гидратов не совпадают с условиями гидратообразования отдельных компонентов и зависят от состава газа. Чем выше плотность газа, тем выше, как правило, температура гидратообразования (рис. 63, а),

Область существования гидратов на этом рисунке располагается левее и выше приведенных кривых. Основное условие образования гидратов - это полное насыщенность газа парами воды. Если снизить содержание паров воды в газе до такого значения, что парциальное давление водяного пара станет меньше упругости паров гидрата, то последний не сможет образоваться.

Из рис. 62 видно, что вероятность образования гидратов увеличивается с повышением давления и снижением температуры газа. Гидраты могут образовываться на всем пути движения газа от забоя скважины до пункта сбора газа, причем самая неприятная особенность гидратов заключается в том, что они способны образовываться при температурах значительно выше нуля (до +22 °С),

Борьба с гидратообразованием проводится как по линии предупреждения образования, так и в направлении ликвидации уже образовавшихся гидратов.

Образовавшиеся гидраты в газопроводе можно ликвидировать следующими способами. Отключить участок газопровода, где образовались гидраты, и через продувочные свечи выпустить газ в атмосферу, Недостаток этого метода - крайне медленное разложение гидратной пробки, и, кроме того, этот метод нельзя рекомендовать при отрицательных температурах. При разложении гидратов при отрицательных температурах образовавшаяся вода превращается в ледя.1ую пробку, которую можно ликвидировать только нагревом.

Рис. 63 Равновесные условия гидратообразо-вания для газов различной  относительной плотности (а), снижение температуры      гидратообразования    для газов различными ингибиторами в зависимости  от концентрации (б): 1 – CaCI2; 2 -СНзОН; 3 - ТЭГ; 4 -ДЭГ; 5 - ЭГ.

Подогрев газа предотвращает образование гидратов, но он может быть эффективен только в пределах промысла, так как газ при течении по газопроводам быстро охлаждается. Для сохранения теплоты иногда целесообразно шлейфы теплоизолировать. Введение в газосборную систему ПАВ, образующих на кристаллах гидратов пленки, предотвращает прилипание (адгезию) их к стенкам труб. Кристаллогидраты с ПАВ на поверхности не коалесцируют и легко могут транспортироваться потоком газа, не отлагаясь на стенках труб. Однако самым эффективным методом для предупреждения и ликвидации уже образовавшихся гидратов является подача в газопроводы различных ингибиторов гидратообразования. В качестве ингибиторов могут применяться: метиловый спирт (метанол - СНзОН), гликоли (этиленгликоль ЭГ, диэтиленгликоль ДЭГ, триэтиленгликоль ТЭГ, хлористый кальций (СаСI2) и его растворы.

Вопрос 8.4: Расчет ингибиторов гидратообразования.

При выборе ингибитора гидратообразования одним из основных критериев является величина понижения равновесной температуры At (рис. 63, б). Для метанола, ЭГ и ДЭГ она определяется по формуле:

где С-г - массовая концентрация отработанного ингибитора, %', М - молекулярная масса ингибитора;

К - константа, определяемая экспериментально. Значения К и М приведены ниже.

Параметр            Метанол               ЭГ                 ДЭГ К                 1295                1220                2430 М                  32                  62                  106 Для растворов CaCI; At можно определить из эмпирического уравнения (рис )

At = 0,0275-(Сг)2               ' (8.2)

Расход нелетучего ингибитора (ДЭГ, ТЭГ, СаС1;) определяется количеством парообразной воды, которое требуется перевести в жидкую фазу, чтобы снизить влагосодержание газа. Удельный расход ингибитора определится по формуле:

где q„ - расход нелетучего ингибитора, кг/1000 м3 газа; W, влагосодержание газа до ввода ингибитора (в точке ввода); W^ - требуемое влагосодержание газа (для безгидратного режима работы газопровода); Ci и С; - концентрация соответственно вводимого и отработанного ингибитора, мае. доля.

Для легколетучего ингибитора (метанола) удельный расход складывается из количества метанола, необходимого для насыщения парообразной воды, переводимой в жидкую фазу, и количества, необходимого для насыщения газовой фазы.

где а - отношение содержания метанола в газе к концентрации метанола в жидкости (рис. 64).

Рис. 64 Равновесная концентрация метанола в паровой фазе при различных давлениях и температуре (в г/ЮООм3 на каждый процент метанола в жидкой фазе).