Расчет ингибиторов гидратообразования

При транспорте газа в газопроводе может выделяться водный или углеводородный конденсат. При определенных термобарических условиях газ в контакте с водным конденсатом может образовывать в газопроводе гидратные пробки, которые снижают его пропускную способность.

С целью предотвращения образования гидратных пробок в газ вводят специальные химические агенты, которые могут поглощать пары воды, осушая газ. К таким агентам относятся 30%-ный раствор хлористого кальция Ca, метиловый спирт (), разбавленный водой этиленгликоль(ЭГ), диэтиленгликоль(ДЭГ) и триэтиленгликоль(ТЭГ).

Удельный расход химического агента для предотвращения образования гидратных пробок вычисляют по формуле:

,     (1)

Где,  – удельный расход агента, кг/1000 газа,

, – соответственно влагосодержание газа до и после ввода агента, кг/1000

– соответственно массовое содержание свежего и отработанного агента, %

Влагосодержание газа определяется для данных термобарических условий по рис.1 (стр. 238,рис. 49), Мищенко

Температура начала гидрообразования  определяется по рис.2 (стр.207) для заданных относительной плотности газа и начального давления в газопроводе.

Затем вычисляется понижение равновесной температуры

(2)

Где,  – температура начала гидратообразования, ºС

– температура в конце газопровода, ºС

При известном понижении равновесной температуры по рис.3 (стр.239) определяют массовое содержание отработанного агента .

Рассчитывая по формуле (1) , определяют суточный расход агента.

(3)

Где,  – суточное количество транспортируемого по газопроводу газа, тыс./сут

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.

Порядок выполнения работы

1.По рис.1 определяем начальное и конечное влагосодержание при известных , и ,  :  и  ;

2.По рис.2 для начального давленияи относительной плотности газа  определяем ;

3.По формуле(2) определяем понижение равновесной температуры;

4.По рис.3 при известном значении определяем массовое содержание отработанного диэтиленгликоля ;

5.По формуле(1) рассчитываем удельный расход диэтиленгликоля;

6.Определяем суточный расход диэтиленгликоля по формуле(3).

Вопросы для самопроверки.

1.Что представляют собой гидраты по химическому составу?

2.Условия образования гидратов.

3.Какие методы борьбы с гидратамы Вы знаете?

4.Какие реагенты используют в качестве ингибиторов гидратообразований.

| № варианта | 25 | 1210 | 15 | 50 | 1.5 | 15 | 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 1160 | 10 | 40 | 1 | 10 | 84 |
|  | 23 | 1120 | 5 | 35 | 0.6 | 10 | 83 |
|  | 22 | 1080 | 7 | 30 | 0.8 | 5 | 82 |
|  | 21 | 1030 | 3 | 60 | 0.6 | 20 | 84 |
|  | 20 | 980 | 15 | 55 | 2 | 25 | 83 |
|  | 19 | 1350 | 10 | 50 | 3 | 20 | 82 |
|  | 18 | 1300 | 7 | 45 | 2 | 18 | 84 |
|  | 17 | 1250 | 5 | 40 | 0.4 | 10 | 83 |
|  | 16 | 1200 | 4 | 35 | 0.6 | 5 | 82 |
|  | 15 | 1150 | 3 | 30 | 0.3 | 15 | 84 |
|  | 14 | 1100 | 15 | 60 | 3 | 30 | 83 |
|  | 13 | 1050 | 10 | 55 | 2 | 25 | 82 |
|  | 12 | 1000 | 7 | 50 | 1.5 | 20 | 84 |
|  | 11 | 950 | 5 | 45 | 1 | 18 | 83 |
|  | 10 | 900 | 4 | 40 | 0.6 | 20 | 82 |
|  | 9 | 1300 | 3.5 | 35 | 0.4 | 10 | 84 |
|  | 8 | 1250 | 3 | 30 | 0.3 | 15 | 83 |
|  | 7 | 1200 | 15 | 60 | 3 | 15 | 82 |
|  | 6 | 1150 | 10 | 55 | 2 | 20 | 84 |
|  | 5 | 1100 | 7 | 50 | 1.5 | 25 | 83 |
|  | 4 | 1050 | 5 | 45 | 1 | 20 | 82 |
|  | 3 | 1000 | 4 | 40 | 0.6 | 18 | 84 |
|  | 2 | 950 | 3.5 | 35 | 0.4 | 15 | 83 |
|  | 1 | 900 | 3 | 30 | 0.3 | 10 | 82 |
| Параметры | , тыс. | , мПа | , ºC | , кг/ | , ºC | , % |

# Text boxes

«Назначение нефтегазовых сепараторов»

Способы защиты трубопроводов от коррозии

Активная защита

Пассивная защита

Краткое описание

Краткое описание

Краткое описание

Краткое описание

Краткое описание

Краткое описание

Способы разрушения нефтяных эмульсий

Группы методов

Группы методов

Группы методов

Что способствует разрушению эмульсии?

Применяемое оборудование

Что способствует разрушению эмульсии?

Применяемое оборудование

Что способствует разрушению эмульсии?

Применяемое оборудование

Группы методов

Метод этой группы

Метод этой группы

Метод этой группы

Что способствует разрушению эмульсии?

Применяемое оборудование

Что способствует разрушению эмульсии?

Применяемое оборудование

Что способствует разрушению эмульсии?

Применяемое оборудование

Классификация и причины потерь нефти на нефтепромыслах

Потери нефти извлеченной на поверхность

Потери в недрах вследствие неполного извлечения ее из пласта.

Вид потерь нефти

Вид потерь нефти

Причины потерь

Причины потерь

Причины потерь

Причины потерь

Причины потерь

Причины потерь

Причины потерь

Практическая работа 5.2.