Тема 8.

Сбор и подготовка нефтяного и природного газа.

Вопрос 8.9: Методы и технологические схемы подготовки газа.

К основным технологическим процессам подготовки газа можно отнести следующие:

очистку газа от механических примесей - проводится с целью предотвращения загрязнения и эрозии коммуникаций, оборудования, приборов и газопотребляющих устройств;

осушку газа - проводится для удаления из газа капельной влаги и уменьшения содержания в нем водяных паров с целью предотвращения образования гидратов и ледяных пробок в газопроводах при транспортировке газа;

очистку газа от сероводорода и двуокиси углерода - проводится с целью предотвращения коррелирующего воздействия указанных компонентов на оборудование и трубопроводы и приведения содержания их в газе в соответствии с требованиями санитарных норм;

отбензинивание газа - проводится для удаления из газа пропан-бутановых и более тяжелых (бензиновых) углеводородных компонентов с целью предотвращения образования в .газопроводах жидкостных пробок и получения сырья для нефтехимических и химических производств.

Указанные технологические процессы можно осуществить различными методами:

компрессионным - использование свойства воды и углеводородов при понижении температуры переходить из парообразного и газообразного состояний в жидкое; образовавшуюся при этом жидкость можно отделить от газа в сепараторах;

низкотемпературными - использование свойства воды и углеводородов при понижении температуры переходить из парообразного и газообразного состояний в жидкое; образовавшуюся при этом жидкость также можно отделить от газа в сепараторах. Понижение температуры газа возможно вследствие использования энергии самого газа (дроссель-эффекта), применения искусственного охлаждения или естественного холода окружающей среды;

абсорбцией - извлечение из газа влаги и определенных компонентов с применением жидких поглотителей;

адсорбцией - извлечение из газа влаги и определенных компонентов с применением твердых поглотителей;

адгезиеи (прилипание) - использование сил поверхностного натяжения и прилипания с целью удаления из газа капельной жидкости и механических частиц;

фильтрацией - пропуск газа через фильтры и насадки различных конструкций;

механическими - использование сил тяжести и центробежных сил с целью удаления из газа механических частиц и капелек жидкости в сепараторах различных конструкций. Обычно адгезия, фильтрация и механические факторы, используемые при очистке газа, проявляются в комплексе;

комбинированными - сочетание нескольких методов.

Особое место в комплексе технологических процессов и методов подготовки природного газа занимает одоризация - придание газу характерного запаха.

Вопрос 8.10: Осушка газа и выделение конденсата за счет дроссель-эффекта.

Большинство месторождений природного газа в начальный период разработки имеет высокие пластовые давления, доходящие до 60 МПа. Высокое начальное давление природного газа используется в этих случаях для получения холода и выделения вследствие этого водяного и углеводородного конденсата из газа.

Холод при высоких давлениях природного газа получают на специальных установках, называемых установками низкотемпературной сепарации (НТС). В установках НТС отрицательные температуры создаются в результате дросселирования (понижения давления) газа высокого давления. При дросселировании газа на 0,1 МПа его температура в среднем понижается на 0,3 °С. при снижении давления природного газа, например, при помощи штуцера на 10 МПа его температура понизится на 30 °С, в результате чего из газа выделится значительное количество водяного и углеводородного конденсата.

Рис. 70 Принципиальная технологическая схема установки низкотемпературной сепарации газа.

Газ высокого давления при входе в установку НТС поступает сначала в сепаратор 1, где отделяется основная масса жидкости. Затем газ поступает в теплообменник 2, где он охлаждается встречным потоком холодного газа из низкотемпературного сепаратора 4. После теплообменника газ проходит через регулируемый штуцер 3, где происходит резкое снижение его давления, в результате чего температура газа резко снижается/и за счет этого происходит конденсация водяных паров и углеводородов. Образовавшаяся жидкость отделяется от газа в низкотемпературном сепараторе 4 и стекает в конденсатосборник 5. Из сепаратора 4 часть газа поступает в газопровод, а другая часть - в теплообменник для охлаждения потока, поступающего на установку, а затем отводится в газопровод. Жидкость из сепаратора 1 и конденсатосбор-ника 5 направляется в систему подготовки или на ГПЗ.

Для предотвращения образования гидратов на установке в поток газа вводят ДЭГ или другой ингибитор, а регулируемый штуцер, низкотемпературный сепаратор и конденсатосборник обогревают паровыми подогревателями. Если давление газа с течением времени снижается и становится недостаточным для необходимого охлаждения его только за счет дроссель-эффекта, установку НТС дооборудуют холодильной машиной 6, вырабатывающей искусственный холод для дополнительного охлаждения газа.

Вопрос 8.11: Осушка газа и выделение конденсата за счет холода, получаемого в детандерах.

Детандеры (винтовые или турбинные) относятся к числу новых технических средств, предназначенных для охлаждения нефтяного газа с целью его отбензинивания и осушки.

Винтовой детандер - это расширительная машина, преобразующая энергию газа в тепло за счет по-литропного расширения при отдаче внешней работы. Он представляет собой винтовой компрессор, преобразованный для обратного вращения винтов энергией обрабатываемого газа.

Основной технологический параметр, определяющий эффективность обработки газа с помощью детандера, - изменение температуры обрабатываемого газа. В детандере газ можно охладить примерно на 12 -20°С на каждые 0,1 МПа снижения давления. Установка с применением детандеров показана на рис. 71.

Рис. 71 Принципиальная технологическая схема подготовки нефтяного газа с применением винтовых детандеров.

По схеме а сырой газ первой ступени сепарации I с абсолютным давлением 0,6 - 0,9 МПа проходит через теплообменник 1, где охлаждается газом 11, отработанным в детандере, а затем поступает в сепаратор 2, в котором от газа отделяются частично сконденсировавшиеся тяжелые углеводороды и вода VII. Из сепаратора 2 газ поступает в винтовой детандер 3, где в результате политропного расширения происходит его глубокое охлаждение. При этом тяжелые углеводороды и пары воды, оставшиеся в газе, практически полностью конденсируются. Отделение сконденсировавшейся в детандере жидкости V происходит в сепараторе 5. Из этого сепаратора, пройдя теплообменники 1 и 6, отбензиненный и осушенный газ первой ступени сепарации II с абсолютным давлением 0,15 - 0,2 МПа направляется на компрессорную станцию.

Одновременно на компрессор 4, вал которого соединен полумуфтой с валом детандера, подается газ второй ступени сепарации VI с абсолютным давлением 0,1-0,15 МПа, который дожимается компрессором до 0,5 - 0,6 МПа и поступает в теплообменник 6, где охлаждается газом первой ступени сепарации, отработанным в детандере. При охлаждении из газа второй ступени сепарации выпадает жидкость (тяжелые углеводороды и вода) IV, которая отделяется в сепараторе 7. Из этого сепаратора частично отбензиненный и осушенный газ второй ступени сепарации III с повышенным давлением подается потребителю. Жидкость IV, V и VII направляется в нефтяной резервуар для дальнейшей подготовки или подается на ГПЗ.

Компрессор 4, повышающий давление газа второй ступени сепарации, служит одновременно разгрузочным устройством винтового детандера, т. е. снимает внешнюю работу, выполняемую газом в детантере, обеспечивая тем самым политропное расширение газа.

Схема б отличается от схемы а тем, что здесь компрессор используется для дожатия газа II, отработанного в детандере, до давления 0,3 - 0,45 МПа. Для полного восстановления первоначального давления газа дополнительно устанавливают электродвигатель 8, который компенсирует разность между мощностью, вырабатываемой детандером, и мощностью, которую должен потреблять компрессор для восстановления давления.

Вместо винта может использоваться турбина, тогда такая установка называется турбодетандером Принцип работы установки остается тем же.

Вопрос 8.12: Осушка газа на абсорбционных установках.

Этот метод получил наиболее широкое применение. В качестве абсорбентов (жидких веществ, поглощающих влагу) используют этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ).

Преимущества абсорбентов: хорошая растворимость в воде; быстрая регенерация (восстановление) и высокая стабильность после регенерации; низкое давление паров при контакте с газом и поэтому их незначительные потери; отсутствие способности к образованию пен и эмульсий с углеводородным конденсатом и разделение с последним в отстойниках в результате значительной разницы в плотностях; нетоксичность:

отсутствие коррозионной активности.

Рис. 72. Принципиальная схема осушки газа глнколпми.

1 - линия сырого газа; II - линия сухого газа; III - линия газа на сжигание; IV - линия холодной воды; V - дымоход; 1 - сепаратор; 2 - абсорбер; 3 - линия слива уловленного гликоля;

4 - жалюзийный каплеуловитель; 5. - регулятор уровня; 6, 10 - холодильники; 7 - выветриватель; 8 - эжектор; 9 - сепаратор для улавливания гликоля; 11 - десорбер; 12 - кольца Рашига;

13 - кипятильник; 14 - насос; 15 - фильтр; 16 - холодильник.

При осушке газа, не содержащего углеводородного конденсата, влажный газ сначала поступает в сепаратор 1, где предварительно отделяется вода, образующаяся при снижении давления и температуры в процессе движения по стволу скважины и шлейфу. Затем газ направляется в нижнюю часть абсорбера 2, в котором проходит ряд тарелок, контактируя с опускающимся раствором гликоля, подаваемого насосом на верхнюю тарелку абсорбера. Концентрированный раствор гликоля, двигаясь с верхней тарелки вниз навстречу газу, постепенно насыщается парами воды и опускается в нижнюю часть абсорбера. Газ, двигаясь навстречу гликолю, отдает ему пары воды и, осушенный, через жалюзийную кассету 4 поступает в магистральный газопровод. Насыщенный водой гликоль через теплообменник 16 поступает в выветриватель 7, в фильтр 15, а затем в десорбер (выпарную колонну) I! В кипятильнике 13 выпарной колонны гликоль нагревается от 150 (ДЭГ) до 180 °С (ТЭГ), в результате чего вода вместе с небольшим количеством паров гликоля проходит через холодильник 10 и попадает в сепаратор 9. Сконцентрированные пары воды и гликоль скапливаются в сепараторе, а затем сбрасываются в специальную емкость или снова в кипятильник 13. В верхней части выпарной колонны температура поддерживается в пределах 105-107 °С. регенированный раствор гликоля забирается насосом 14 и через теплообменник 6 и холодильник 16 с температурой около 30 °С снова поступает на верхнюю тарелку абсорбера. Цикл повторяется.

Для получения высокой концентрации (98 - 99 %) и с целью достижения низких точек росы (от -36 до -45) гликоли регенерируются под вакуумом. Для успешной осушки газа должно циркулировать не менее 25 л гликоля на 1 кг абсорбируемой воды и применяться возможно большее число тарелок в абсорбере (до десяти).

Вопрос 8.13: Осушка газа и выделение конденсата на адсорбционных установках.

Адсорбент (твердое вещество, поглощающее влагу) должен иметь следующие основные свойства:

высокую влагоемкость, простоту регенерации, малое сопротивление потоку газа, высокую механическую прочность (т. е. устойчивость против дробления и распыления), химическую инертность (т. е. отсутствие способности вступать в химические реакции с компонентами газа и водой), устойчивость при температурных изменениях.

Сущность адсорбции заключается в том. что на большой удельной поверхности адсорбента удерживаются (конденсируются) молекулы воды. Чем больше удельная поверхность (т. е. выше пористость) адсорбента, тем больше влаги он может поглощать.

При повышении температуры увеличивается энергия адсорбированных молекул и они могут освобождаться из адсорбента. На этом основан принцип регенерации адсорбентов,

В качестве адсорбентов применяются многие вещества. Наиболее распространенные: активированная окись алюминия, боксит, флорит, селикагель. Содержание в газе тяжелых углеводородов, сероводорода, твердых и жидких взвешенных частиц снижает поглотительную способность адсорбентов, поэтому газ до поступления на осушку предварительно очищают от указанных примесей и компонентов.

Технологическая схема осушки газа твердыми поглотителями представлена на рис. 73.

Рис. 73. Принципиальная технологическая схема осушки газа методом адсорбции.

Влажный газ поступает в адсорбер 1, где он проходит через слой адсорбента снизу вверх. По истечении определенного времени (зависящего от свойств адсорбента и расхода газа), обычно равного 12-16 ч, адсорбер 1 отключают и переводят на регенерацию, а влажный газ направляют в адсорбер 2.

Регенерацию адсорбента осуществляют следующим образом. В качестве десорбционного агента используют определенное количество сухого газа. После снижения давления части сухого газа почти до атмосферного в регуляторе 3 его отводят на газодувку 6, с помощью которой он подается в подогреватель 7,

где нагревается до температуры, необходимой для регенерации адсорбента. Затем подогретый газ поступает в адсорбер, переведенный на регенерацию. Насыщенный влагой десорбционный газ из адсорбера направляется в холодильник 4, затем в сепаратор 5, где из него удаляется влага, поглощенная в адсорбере. Из сепаратора газ газодувкой снова подается в регенерируемый адсорбер. В результате нескольких повторных циклов прокачки десорбционного газа адсорбент осушается и становится способным поглощать влагу из газа. Процесс регенерации длится 6-7 ч. После регенерации адсорбер охлаждают в течении 1-3 ч.

Вопрос 8.14: Выделение конденсата из газа на маслоабсорбционных установках.

На маслоабсорбционных установках, используемых обычно для очень жирных природных и нефтяных газов, можно достичь более глубокого извлечения тяжелых углеводородов, а также пропан-бутанов, чем на установках НТС и адсорбционных установках. Однако работа этих установок имеет один существенный недостаток: на них не представляется возможным проводить осушку газа, т. е. освобождать его 07 паров воды. Поэтому на месторождении рядом с маслоабсорбционной установкой строится также установка по осушке газа с применением ДЭГ или ТЭГ.

На рис. 74 приведена упрощенная технологическая схема малогабаритной маслоабсорбционной установки.

Рис. 74 Принципиальная схема маслоабсорбционной установки.

1 - газовый коллектор от компрессорной станции; 2, 10, 12 - холодильники; 3 - абсорбер:

4 - жалюзийный каплеуловитель; 5 - выветриватель; 6, 9 - теплообменники; 7 - печь; 8 - десорбер; 11 - сепаратор; 13, 14. 15 - насосы; 16 - градирня; 17 - емкость для хранения нестабильного конденсата.

Нефтяной газ второй и третьей ступени сепарации, а также газы, поступающие с установок подготовки нефти, после них компримирования направляются по линии 1 в абсорбер 3, предварительно пройдя холодильники 2. При движении газа в абсорбере вверх тяжелые углеводороды поглощаются абсорбентом, который с верха колонны стекает по тарелкам вниз. Обезжиренный газ проходит сначала каплеуловительную секцию 4, в которой улавливается уносимый газом абсорбент, затем поступает на установку осушки. после чего направляется в магистральный газопровод.

Насыщенный парами тяжелых углеводородов абсорбент отводится из низа абсорбера и поступает в выветриватель 5. Так как давление в выветривателя несколько ниже, чем в абсорбере 3, то из насыщенного абсорбента выделяется большая часть метана и этана.

Из выветривателя абсорбент сначала направляется в теплообменник 6, где предварительно нагревается "сухим" абсорбентом, поступающим из нижней части десорбционной колонны 8. а затем в печь 7. В печи насыщенный абсорбент нагревается до температуры 250 °С, после чего поступает в среднюю часть десорбера 8, где происходит интенсивное выделение углеводородов из насыщенного абсорбента вследствие высокой температуры и значительного снижения давления в десорбере. Для интенсификации процесса в нижнюю часть десорбера подается из выветривателя газ, предварительно подогретый в теплообменнике 9 за счет тепла горячего абсорбента, выходящего через низ десорбера. Пары тяжелых углеводородов направляются в холодильник 10, где происходит их конденсация. Конденсат поступает в сепаратор 11, откуда часть конденсата забирается насосом 14 и направляется на орошение в десорбер, а другая часть попадает в емкость нестабильного конденсата 17. Горячий абсорбент из нижней части десорбера проходит последовательно теплообменники 9 и 6 и затем попадает в холодильник 12, где температура его снижается до 20 °С. охлажденный абсорбент подается на прием насоса 13, который нагнетает его наверх адсорбера 3 для орошения, и цикл движения "сухого" абсорбента повторяется. Охлаждение горячего абсорбента в холодильнике 12 и конденсация в холодильниках 10 паров тяжелых углеводородов, выделившихся из насыщенного абсорбента в десорбере, осуществляются на данной установке в результате замкнутой циркуляции воды, охлаждаемой в градирне 16 и нагнетаемой насосом 15.

В качестве абсорбента обычно применяются легкие масла и керосин с молекулярными массами 100 -140. Процесс выделения конденсата на установках маслоабсорбции протекает в две стадии: 1) масляная абсорбция и 2) газофракционирование, т. е. разделение поглощенных абсорбентом газов в десорбере или отпарной колонне. Газофракционирование в свою очередь может происходить по двум различным вариатам:

- последовательность извлечения отдельных тяжелых компонентов и 2) выделение широкой фракции тяжелых углеводородов с последующим разделением их на компоненты в отдельных фракционирующих колоннах. Второй вариант оказался более экономичным и дает более чистые фракции пропана, бутана и гексана.