Вопрос 4.19: Перекачка высоковязких и парафинистых нефтей.

При перекачке высоковязких (10¯³м²/с и выше) и парафинистых нефтей возникают большие гидравлические сопротивления в трубопроводах, на преодоление которых требуются насосы повышенной мощности. Для снижения вязкости высоковязких нефтей в основном применяют два способа: растворители, в качестве которых используется углеводородный конденсат газоконденсатных месторождений (бензин и керосин), а также местный подогрев специальными автоматическими работающими печами. Нефти месторождений, содержащие большое количество парафина и смол, перекачиваются только с местным подогревом. Исключить выпадение кристаллов парафина можно, если на всем протяжении нефтегазосборного коллектора поддерживать температуру нефти выше температурь; кристаллизации парафина.

Для подогрева продукции скважин в выкидных линиях применяют в качестве устьевых подогревателей блочную газовую печь типа УН-0,2 и подогреватели нефти типа ПТТ-0,2, а для подогрева продукции скважин в нефтегазосборных коллекторах - путевые нагреватели типа ПП-0,4, ПП-0,63 и ПП-1,6, а также трубопроводные нагреватели типа ПТ.

Блочная газовая печь типа УН-0,2 (рис 23) состоит из горизонтальной цилиндрической емкости-подогревателя 2, установленной на рамном основании сварной конструкции 11, и топочного устройства, включающего газовую инжекционную горелку 8, пламегаситель 9, жаровую трубу 10 и дымовую трубу 7. Продукцию скважин в блочную газовую печь подают через патрубок ввода 12, который продолжен в емкость 2 в виде перфорированной трубы.

Рис. 23 Блочная газовая печь типа УН-0,2.

В емкости-подогревателе из продукции скважин отбирают часть нефтяного газа, выводят через газоотборник 4 с поплавковым клапаном для  предотвращения  попадания нефти в газовую линию и по трубопроводу 6 подают в газовую инжекционную горелку 8, где, смешиваясь с подсасываемым воздухом, газ образует горючую смесь, сгорающую в камере жаровой трубы 10. Выделяемое при этом тепло подогревает продукцию скважин в емкости. Подогретую продукцию скважин через выводной патрубок 1 с перфорированной трубой выводят из емкости 2.

Емкость-подогреватель оборудована предохранительным клапаном 3 и системой автоматического регулирования температуры нефти и давления газа 5 перед горелкой. Техническая характеристика блочной газовой печи типа УН-0,2 приведена в таблице 4.

Подогреватель нефти типа ПТТ-0,2 (рис. 24) состоит из наклонной цилиндрической емкости-подогревателя 10 с батареей тепловых трубок 5 и сепаратором 7, установленной на рамном основании 11, и топочного устройства, включающего газовую инжекционную горелку 2, топку 1, кожух 4 и дымовую трубу 3. Продукция скважин поступает в емкость-подогреватель 10 через входной патрубок 9. В емкости часть нефтяного газа отбирают и очищают от нефти в сепараторе 7. По трубопроводу эту часть газа подают в газовую горелку 2. В горелке нефтяной газ смешивается с подсасываемым воздухом и сгорает в топке 1. Выделяемое при этом тепло через тепловые трубки передается продукции скважин.

Рис. 24. Подогреватель нефти типа ПТТ-0,2.

При нагреве части тепловой трубки, находящейся в топке, вода вскипает и водяные пары, поднимаясь в часть трубки, находящуюся в емкости, конденсируются, перенося таким образом тепло продукции скважин. При конденсации паров выделяется скрытая теплота парообразования, так что процесс переноса тепла в тепловых трубках весьма эффективен. Сконденсировавшаяся вода стекает в нижнюю часть тепловой трубки, расположенную в топке, где нагревается и испаряется. Подогретая продукция выводится из емкости через патрубок 8. Подогреватель типа ПТТ-0,2 (таблица 4) оборудован предохранительным клапаном 6 и оснащен приборами регулирования температуры нефти и давления нефтяного газа перед горелкой.

Путевые подогреватели типа ПП-0,4, ПП-0,63 (рис. 25) и ПП-1,5 представляют собой печи блочные с водяным теплоносителем. Они состоят из цилиндрической горизонтальной емкости 15 с трубным змеевиком 17 и топочного устройства, включающего газовую инжекционную горелку 12 с запальником, жаровую трубку 16 и дымовую трубу 8. Межтрубное пространство емкости 15 заполнено теплоносителем, в качестве которого используют воду или водный раствор диэтиленгликоля. Емкость установлена на рамном основании 19. На ее наружной поверхности размещены патрубки подвода и отвода нефти или нефтяной эмульсии 1 и 2, ртутный термометр 3, лестница 4, патрубки для подвода 5 и отвода 18 воды, расширительный бачок 6, опора дымовой трубы для ее установки в транспортное положение, продувочная свеча 9, указатель уровня 10, ограждение 11, газовый коллектор 13 с кожухом 14.

Теплота, выделяемая при сгорании газовоздушной смеси в жаровой трубе, расположенной внутри емкости, передается теплоносителю, который, омывая трубный змеевик, подогревает нефть, прокачиваемую по трубному змеевику.

Транспортпнзе пзу умение !?i:wc!fou /npyf;/

Рис. 25 Путевой подогреватель типа ПП-0,63.

Путевые подогреватели типа ПП-0,4 и ПП-0,63 оборудованы одним топочным устройством и одним трубным змеевиком, а путевой подогреватель типа ПП-1,6 оборудован двумя топочными устройствами и двумя трубными змеевиками, соединенными последопательно. Путевые подогреватели оснащены приборами контроля и автоматического регулирования - техническими термометрами, электроконтактными термометрами, манометрами, указателем уровня, регулятором температуры и регулятором давления. Техническая характеристика приведена в таблице 4.

Таблица 4.                       ______ ____

|  | Блочная | Подогрева | Путевые подогреватели |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры | газовая печь | тель нефти |  |  |  |
|  | УН-0,2 | ПТТ-0,2 | ПП-0,4 | ПП-0,63 | ПП-1,5 |
| Пропускная способность по жид |  |  |  |  |  |
| кости, т/сут | 50-100 | 50-100 | 750 | 1150 | 2350 |
| Номинальная тепловая мощность, |  |  |  |  |  |
| МДж/ч | 837,4 | 837,4 | 1675 | 2638 | 6699 |
| Объем емкости-нагревателя, м3 | 2,5 | 1,0 | 11 | 11 | 85 |
| Рабочее давление в емкости, |  |  |  |  |  |
| МПа | i,6 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 6,4 |
| Рабочее давление газа перед го |  |  |  |  |  |
| релкой, МПа | 0,07-0,15 | 0,07-0,12 | 0,07-0,15 | 0,07-0,15 | 0,18 |
| Расход нефтяного газа, м'/ч | 25 | 25 | 45 | 75 | 180 |
| Масса, кг | 3400 | 2550 | 12450 | 12450 | 44600 |

Подогреватель трубопроводный типа ПТ-160/100М (рис. 26) представляет собой трубчатую радиант-но-конвективную печь, состоящую из совмещенной радиантно-конвективной камеры, выполненной в виде цилиндрической емкости 6 и установленной на рамном основании 12, и калорифера 10, расположенного над пламераспределителем 11, и труб с витым оребрением 8. Опорой для калорифера служит решетка 16. Радиантно-конвективная камера снаружи окружена обтекателем 15, предназначенным для создания системы вентиляции, а также теплоизоляции. Топливный газ поступает в обогреваемый шкаф 4, внутри которого находится топливная обвязка 5 с приборами контроля и автоматики. На газовоздушном коллекторе 7, установлен пламепреградитель 9, исключающий проникновение пламени в топливный шкаф. Приготовленная в инжекционных горелках газовоздушная смесь поступает в пламераспредалитель, на выходе которого она сгорает. Тепло за счет радиации от пламени и за счет конвекции от дымовых газов передается через трубы калорифера продукции, прокачиваемой по ним.

Рис. 26 Подогреватель трубопроводный типа ПТ-160/100М.

Дымовые газы выходят через дымовые трубы 1, закрепленные растяжками 2. В нижней части дымовых труб расположены дымовые обтекатели 3, предназначенные для более полного использования тепла уходящих  газов.  Для  повышения безопасности и дополнительного подсоса воздуха, необходимого для горения, в радиантно-конвективной камере предусмотрены взрывные окна, снабженные щелевыми кассетами 13. В обтекателе 15 имеется окно 14 для переносною запальника и наблюдения за процессом горения.

Подогреватель оснащен приборами контроля и автоматического регулирования основных параметров, сигнализации о состоянии установки, передачи информации в АСУ.

Температура   подогрева   не должна превышать температуру разложения деэмульгатора, вводимого в трубопровод для разрушения нефтяных эмульсий. Техническая характеристика подогревателя трубопроводного типа ПТ-160/100М приведена ниже.

Пропускная способность по жидкости, т/сут	500 Номинальная тепловая мощность, МДж/ч	6700 Условный диаметр труб калорифера, мм	100 Рабочее давление нагреваемой жидкости, МПа	16 Рабочее давление топливного газа перед редуктором,	МПа 1,2 Температура нагрева, °С	70 Расход топливного газа, м³/ч	3000 Масса, кг	11000