ПО ОНГД

1. Расчет объемного коэффициента нефти

Объемный коэффициент пластовой нефти – показывает изменение объема нефти в пластовых условиях в результате изменения условий давления и температуры, но главным образом в результате выделения из нефти растворенного газа. Например, объемный коэффициент пластовой нефти равный 1,32 означает, что в пластовых условиях нефть с растворенным в ней газом имеет увеличенный объем на 32% по сравнению с объемом дегазированной нефти.

Объемный коэффициент пластовой нефти  применяется при подсчетах запасов нефти объемным методом материальных балансов. Аналогичный объемный коэффициент пластового газа применяется в формулах материальных балансов и означает уменьшение объема газа в газоносных пластах, газовой шапке и газовой фазе газо-нефтяной зоны пласта по сравнению с объемом поверхности.

Давление на устье – давление, отмечаемое манометром на устье скважины труб. В случаях пересечения скважиной горизонтов с высоким пластовым давление, превышающим давление столба жидкости, возникает давление на устье. Величина давления на устье зависит от веса столба раствора и численно равна разности пластового давления и давления веса столба жидкости от устья скважины до вскрытого горизонта. Давление на устье является предвестником возможности открытого фонтанирования скважины, если только не будут приняты меры к утяжелению раствора. В случаях встречи горизонтов с высоким пластовым давлением, но с малым дебитом газа или жидкости, в процессе бурения может наблюдаться насыщение глинистого раствора газом или его разжижение без открытого фонтанирования.

Газовый фактор – количество природного газа (в куб. метрах), приходящееся на 1 т или 1 м3 нефти. Большой газовый фактор характеризуется величинами 1000 – 2000, т.е.е 1 – 2 тыс.м3 газа на 1 т нефти, и даже выше. Весьма часто газовый фактор имеет величины 100 – 200. При очень малом количестве газа в залежи газовый фактор сильно падает, доходя до 5 – 10 и ниже.

Задача 1. Подсчитать объемный коэффициент нефти в пластовых условиях:

P = 400 кгс/см2, t = 150°С,

если плотность нефти 0,85 г/см3.

относительная плотность газа по воздуху 0,8,

газовый фактор G = 200 м3/м3.

Решение.

1. Количество растворенного газа в исходном 1 м3 нефти равно фактору

G = 200 м3/м3.

2. Число киломолей газа, растворенного в 1 м3 нефти,

Vр.г. = 200 / 22,4 = 8,93

здесь 22,4 м3 – объем, занимаемый одним киломолем любого газа в нормальных условиях.

3. Относительная молекулярная масса газа равна

29 ∙ 0,8 = 23,2

где 29 - молекулярная масса воздуха.

4. Общая масса растворенного газа

Mр.г. = 23,2 ∙ 8,93 = 207 кг

5. Кажущуюся плотность растворенного газа находим из графика (см. рис. 1). При плотности нефти 0,85 и относительной плотности газа 0,8 имеем:

сг.каж. = 0,415 г/см3 = 415 кг/м3

Рис 1. Зависимость кажущейся плотности растворенного газа от плотности нефти и относительной плотности газа

6. Следовательно, первоначальный объем 1 м3 нефти за счет растворения газа увеличится на величину

ДV = Mр.г. / сг.каж. = 207 / 415 = 0,498 м3

7. Общая масса нефти и растворенного газа

Mн.г. = 850 + 207 = 1057 кг

8. Плотность нефти с растворенным газом

сн.г. = Mн.г. / (V0 + ДV) = 1057 / (1,0 + 0,498) = 705 кг/м3 = 0,705 г/см3 .

9. В величину плотности нефти с растворенным газом необходимо ввести поправку на давление и температуру. Повышение давления вызывает увеличение плотности, а повышение температуры – уменьшение ее, т.е.

сн.г(плас.усл.) = сн.г(норм.усл.) + ∆(P) - ∆(t)

С помощью графика поправок находим

∆(P) = 0,030 г/см3; ∆(t) = 0,060 г/см3

Тогда

сн.г(плас.усл.) = 0,705 + 0,030 - 0,060 = 0,675 г/см3

10. Объемный коэффициент нефти при растворении в ней газа и переводе из нормальных условий в пластовые составит

Bн = Mн.г. / сн.г (плас.усл.) = 1057 / 675 = 1,57

Следовательно, 1 м3 нефти в пластовых условиях занимает объем 1,57 м3. Усадка нефти при дегазации будет составлять

[(1,57 - 1)/1,57] = 36,3 %

Задание. Подсчитать объемный коэффициент и усадку нефти в пластовых условиях. Данные для расчета взять из таблицы 1.

Таблица 1

| Показатели | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P, кгс/см2 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 |
| t, 0С | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ρн, г/см3 | 0,7 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 |
| ρг, отн. ед. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| G, м3/м3 | 100 | 130 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 170 | 210 | 210 |

| Показатели | Вариант |
| --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P, кгс/см2 | 100 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | 260 | 160 | 300 |
| t, 0С | 60 | 60 | 80 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ρн, г/см3 | 0,90 | 0,88 | 0,76 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,8 | 0,7 | 0,74 | 0,72 |
| ρг, отн. ед. | 0,8 | 0,8 | 0,96 | 1,9 | 1,13 | 0,7 | 0,86 | 0,93 | 1,07 | 1,13 |
| G, м3/м3 | 100 | 130 | 110 | 200 | 150 | 170 | 200 | 170 | 200 | 210 |

| Показатели | Вариант |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P, кгс/см2 | 100 | 140 | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 |
| t, 0С | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ρн, г/см3 | 0,96 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 |
| ρг, отн. ед. | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 1,9 | 1,15 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | 1,9 | 1,16 |
| G, м3/м3 | 100 | 130 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 170 | 210 | 210 |

2. Расчет молекулярной массы и плотности газа однократного разгазирования

Под плотностью нефтяного газа понимают его массу, заключенную в 1 м3 при 0 (С и атмосферном давлении Р = 0,1 МПа; измеряется в кг/м3.

Относительная плотность газа – это отношение плотности газа к плотности воздуха при стандартных условиях. Под нормальными условиями понимают условия, при которых давление Р = 0,1 МПа, а температура Т = 273 К  (0(С); под стандартными – Р = 0,1 МПа, Т = 293 К (20(С).

Молекулярная масса газа определяется путем суммирования  масс атомов, входящих в молекулу; измеряется в молях или киломолях. Для всех газов объем киломоля постоянен и равен при стандартных условиях 24,05 м3, при нормальных - 22,41 м3.

Молекулярная масса газа  при известном объемном составе рассчитывается по формуле:

n

МГ = ( yi Mi,  		                                 	  (4)

i=1

где  yi - мольная доля i- го компонента в газовой фазе; Mi - молекулярная масса i- го компонента; n - число компонентов в смеси газов.

Плотность газа при нормальных условиях вычисляется по формуле:

(Г0 = МГ/22,41,   		 		 	  (5)

при стандартных условиях - по формуле:

(Гст = МГ/24,05.				   	  (6)

Относительная плотность газа по воздуху рассчитывается  по форму

(Г = МГ/28,98.				   	  (7)

где 28,98 - молекулярная масса воздуха

Или по формуле:

(8)

Задача 2. Рассчитать молекулярную массу  каждого компонента, молекулярную массу газа, его  плотность  при стандартных условиях  и относительную плотность по воздуху. В таблице 2  приведены составы газов типичных газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.

Таблица 2

Компонентный состав газа

| Ва-риант | Месторождение | Компонентный состав газа, % объемные |
| --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | СО2 | N2 | H2S |
| 1 | Самотлорское | 53,4 | 7,2 | 15,1 | 8,3 | 6,3 | 0,1 | 9,6 | - |
| 2 | Самотлорское | 52,41 | 7,7 | 15,6 | 8,6 | 6,6 | 0,2 | 9,0 | - |
| 3 | Самотлорское | 51,4 | 7,5 | 16,1 | 9,5 | 6,9 | 0,1 | 9,5 | - |
| 4 | Самотлорское | 53,0 | 7,6 | 17,2 | 8,7 | 7,3 | 0,1 | 9,7 | - |
| 5 | Уренгойское | 98,84 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,3 | 1,7 | - |
| 6 | Уренгойское | 99,06 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,4 | 1,6 | - |
| 7 | Уренгойское | 98,88 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,5 | 1,5 | - |
| 8 | Уренгойское | 97,92 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,2 | 1,8 | - |
| 9 | Оренбургское | 84,0 | 5,0 | 1,6 | 0,70 | 1,80 | 1,1 | 4,2 | 1,6 |
| 10 | Оренбургское | 85,0 | 5,2 | 1,7 | 0,75 | 1,90 | 1,2 | 4,4 | 1,7 |
| 11 | Оренбургское | 86,0 | 5,4 | 1,6 | 0,80 | 1,85 | 1,3 | 4,2 | 1,9 |
| 12 | Оренбургское | 87,0 | 5,1 | 1,5 | 0,70 | 1,75 | 1,1 | 4,3 | 1,8 |
| 13 | Шатлыкское | 95,6 | 2,0 | 0,34 | 0,10 | 0,05 | 1,15 | 0,76 | - |
| 14 | Шатлыкское | 96,6 | 2,1 | 0,36 | 0,11 | 0,06 | 1,15 | 0,77 | - |
| 15 | Шатлыкское | 95,0 | 2,2 | 0,37 | 0,12 | 0,07 | 1,15 | 0,78 | - |
| 16 | Шатлыкское | 95,0 | 2,3 | 0,39 | 0,14 | 0,09 | 1,15 | 0,79 | - |
| 17 | Астраханское | 58,86 | 1,88 | 0,6 | 0,23 | 0,12 | 11,0 | 1,38 | 26,5 |
| 18 | Астраханское | 57,99 | 1,78 | 0,5 | 0,26 | 0,11 | 10,0 | 1,27 | 26,1 |
| 19 | Астраханское | 58,96 | 1,69 | 0,3 | 0,24 | 0,30 | 11,1 | 1,22 | 25,7 |
| 20 | Астраханское | 57,76 | 1,79 | 0,4 | 0,25 | 0,18 | 10,7 | 1,14 | 24,6 |
| 21 | Ромашкинское | 37,3 | 20,7 | 18,9 | 9,5 | 4,8 | - | 8,8 | - |
| 22 | Ромашкинское | 37,0 | 21,1 | 17,8 | 9,4 | 4,9 | - | 7,9 | - |
| 23 | Ромашкинское | 36,7 | 22,0 | 17,2 | 9,1 | 5,0 | - | 7,7 | - |
| 24 | Ромашкинское | 36,6 | 21,2 | 16,9 | 8,9 | 4,9 | - | 8,4 | - |
| 25 | Туймазинское | 39,47 | 16,83 | 6,58 | 2,8 | 1,1 | - | 31,62 | 1,6 |
| 26 | Туймазинское | 39,42 | 16,88 | 6,60 | 2,7 | 1,2 | - | 31,52 | 1,5 |
| 27 | Туймазинское | 39,43 | 16,55 | 6,25 | 2,8 | 1,2 | - | 31,60 | 1,5 |
| 28 | Туймазинское | 39,47 | 15,99 | 6,15 | 2,7 | 1,2 | - | 31,65 | 1,6 |
| 29 | Туймазинское | 38,94 | 16,71 | 6,78 | 2,9 | 1,1 | - | 31,60 | 1,5 |
| 30 | Туймазинское | 39,44 | 16,43 | 6,43 | 2,6 | 1,1 | - | 31,52 | 1,6 |
| 31 | Западно-Сургутское | 57,99 | 1,78 | 0,6 | 0,26 | 0,12 | 11,0 | 1,27 | 26,5 |
| 32 | Западно-Сургутское | 58,86 | 1,88 | 0,5 | 0,23 | 0,11 | 10,0 | 1,27 | 26,1 |
| 33 | Западно-Сургутское | 57,76 | 1,79 | 0,4 | 0,25 | 0,30 | 11,1 | 1,22 | 25,7 |
| 34 | Западно-Сургутское | 58,96 | 1,69 | 0,3 | 0,24 | 0,18 | 10,7 | 1,14 | 24,6 |

Таблица 3

Атомные массы компонентов

| Компонент | Водород | Углерод | Кислород | Сера | Азот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомная масса | 1,008 | 12,011 | 15,999 | 32,064 | 14,007 |

Для конспектов:

МОЛЕКУЛЯРНО-ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ НЕФТЬ—ГАЗ—ВОДА—ПОРОДА

Нефтяной или газовый пласт представляет собой огромное скопление капиллярных каналов и трещин, поверхность которых очень велика: в 1 м3 нефтесодержащих пород поверхность поровых каналов достигает нескольких гектаров.

Нефтегазосодержащий пласт—система, состоящая из твердой и газовой фаз и двух несмешивающихся жидкостей—нефти и воды. Общая поверхность разделов фаз в этой системе составляет чрезвычайно большую величину, намного превосходящую общую поверхность самой породы.

В таких условиях молекулярно-поверхностные свойства многофазной системы существенно влияют на процессы движения жидкостей и газов в пористой среде. На поверхностях разделов фаз возникают капиллярные давления, зависящие от размера поровых каналов и играющие весьма важную роль в процессах вытеснения нефти водой и газом.

В конечном счете поверхностные явления в пласте определяют его нефтеотдачу. Поэтому изучение молекулярно-поверхностных свойств пластовых жидкостей и закономерностей взаимодействия их с твердой фазой коллектора составляет один из важнейших разделов науки о нефтяном пласте.

С молекулярно-поверхностными явлениями мы сталкиваемся не только в пласте, но также при образовании и разрушении водонефтяных эмульсий, при отложении парафина в скважинах и призабойной зоне пласта и т. п. Поэтому теория поверхностных и капиллярных явлений находит большое приложение в промысловой практике.

Поверхностное натяжение. Всякая поверхность, отделяющая одну фазу системы от другой, сильно отличается по физико-химическим свойствам от внутренних частей граничащих фаз. Это отличие заключается в том, что граничные поверхности обладают особым запасом энергии — свободной поверхностной энергией, обусловленной особым положением молекул в пограничном слое.

Рис. 19. Возникновение молекулярного давления:

1 — положение молекул; 2 — сфера молекулярного притяжения

Представим себе поверхность раздела АВ между жидкой и газообразной фазами (рис. 19). Молекула, занимающая любое положение внутри жидкости, испытывает равномерное воздействие со стороны окружающих ее других молекул. Поэтому равнодействующая всех сил молекулярного воздействия, действующих на эту молекулу со стороны окружающих ее молекул, равна нулю и благодаря этому она может свободно перемещаться внутри жидкости в любом направлении. Силы же, действующие на молекулы, расположенные в поверхностном слое, направлены внутрь жидкости и вдоль поверхности раздела, поэтому равнодействующая их не равна нулю и направлена внутрь жидкости нормально к поверхности раздела. Следовательно, молекулы поверхностного слоя в сумме обладают избытком энергии по сравнению с равным объемом молекул, находящихся во внутренних слоях жидкости, и поверхностный слой будет отказывать на жидкость, определенное давление, называемое молекулярным давлением.

Давление поверхностного слоя вызывает появление сил реакции, т. е. таких молекулярных сил, которые противодействуют молекулярному давлению. Такие силы называются силами поверхностного натяжения. Если  молекулярное давление (давление поверхностного слоя) стремится изменить форму поверхности жидкости, втягивая ее внутрь, то поверхностное натяжение оказывает сопротивление этому давлению.

Молекулярное давление направлено по нормали к поверхности жидкости, а сила поверхностного натяжения—по касательной к этой поверхности. Таким образом, вследствие действия поверхностного натяжения поверхность жидкости представляет собой как бы натянутую перепонку, стремящуюся сократить свою форму, противодействуя нормальным силам, приложенным к этой перепонке и стремящимся изменить ее форму.

Поверхностное натяжение σ  в Международной системе измеряется в ньютонах на 1 м, т. е.

(49)

где f—сила поверхностного натяжения, Н; l—длина контура поверхности, м.

Слой молекул, толщина которого равна радиусу действия сил молекулярного взаимодействия, называется поверхностным слоем. На перемещение в, этот слой молекул из жидкости для образования новой поверхности затрачивается определенная работа, переходящая в энергию поверхностного слоя—поверхностную энергию. Поэтому поверхностным натяжением можно также назвать работу, отнесенную к 1 м2 вновь образованной поверхности.

Тогда поверхностное натяжение будет равно

(50)

где R -работа, Дж; S—вновь образованная поверхность, м2, или

[Н/м или Дж/м2].

В нефтяном пласте поверхностное натяжение может быть на границах следующих фаз: нефть—вода, нефть—газ, нефть— порода, вода—газ, вода—порода, газ—порода.

Величина поверхностного натяжения разных фаз на границе их раздела неодинакова. В табл. 5. приведены значения поверхностного натяжения некоторых жидкостей на границе с воздухом и водой.

ТАБЛИЦА  5

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ГРАНИЦЕ С ВОЗДУХОМ И ВОДОЙ

| Вещество | Поверхностное натяжение на границе с воздухом, мН/м | Поверхностное натяжение на границе с водой, мН/м |
| --- | --- | --- |
| Ртуть Вода Бензол Трансформаторное масло Ухтинская нефть Туймазинская нефть Ромашкинская нефть Старогрозненская нефть Сураханская нефть Балаханская нефть Бинагадинская нефть | 465 72,75 28,6 29,1 31,1 27,2 — — 25,8 28,9 31,0 | 375 — 33,4 45,1 33,3 30,2 25,6 26,0 27,8 27,1 19,0 |

Значительные различия в значениях поверхностного натяжения жидкостей объясняются неодинаковой полярностью фаз, т. е. неодинаковым взаимодействием между молекулами каждой фазы. Чем больше отличаются друг от друга по полярности соприкасающиеся фазы, тем больше поверхностное натяжение на их контакте.

Полярными компонентами в нефти являются нафтеновые кислоты, смолистые и асфальтовые вещества, меркаптаны, в молекулах которых несимметрично расположены атомы. По мере уменьшения в нефти этих компонентов поверхностное натяжение ее на границе с водой возрастает.

Существенное значение в молекулярно-поверхностных   свойствах различных систем имеют адсорбционные явления. Дело в том, что в жидкостях, представляющих собой растворы, распределение растворенных веществ между поверхностным слоем и внутри фазы различно. Избыток растворенного вещества в поверхностном слое называют положительной адсорбцией, а недостаток — отрицательной адсорбцией.

Вещества, положительно адсорбирующиеся в пограничном слое, называются поверхностно-активными веществами (ПАВ); к ним принадлежат, например, органические кислоты, фенолы, спирты, смолы, асфальтены и др.

Поверхностно-активные вещества понижают поверхностное натяжение на контактах.

Вещества, отрицательно адсорбирующиеся в поверхностном слое, называются поверхностно-инактивными веществами; к ним относятся соли, щелочи и др. Эти вещества повышают поверхностное натяжение на контактах.

С адсорбционными явлениями приходится сталкиваться при разработке методов увеличения нефтеотдачи пластов, разрушении водонефтяных эмульсий и т. д.

Смачивание твердого тела жидкостью. Существующие методы позволяют определить поверхностное натяжение жидкостей лишь на границе с другими жидкостями или газами. Надежных, методов определения поверхностного натяжения жидкостей на границе с твердыми телами пока не разработано, что затрудняет изучение взаимодействия пластовых жидкостей и газов с породами. Поэтому при изучении взаимодействия пород и жидкостей на границах их раздела пользуются косвенными методами, одним из которых является изучение смачивания пород жидкостями.

Если на поверхность твердого тела нанести каплю жидкости, то под действием молекулярных сил жидкость растекается по поверхности твердого тела и принимает форму линзы, как это изображено на рис. 20.

Рис. 20; Форма капли, обусловленная поверхностными натяжениями на различных границах соприкасающихся фаз

Угол Θ, образованный касательной к капле в точке ее соприкосновения с твердым телом, зависит от поверхностных натяжений σ1,3, σ1,2 и σ2,3 на разделах фаз 1—3, 1—2 и 2—3. (В нефтяной литературе принято условно обозначать цифрой 1 водную фазу, цифрой 2 углеводородную жидкость или газ и цифрой 3 твердое тело). Угол Θ всегда отсчитывают от касательной в сторону фазы 1.

Из условия равновесия векторов (предполагая, что краевой угол Θ отвечает истинному термодинамическому равновесию) получим

(51)

откуда

(52)

В этих уравнениях значения σ2,3 и σ1,3 практически неизвестны. Поэтому о соотношении поверхностных натяжений σ1,3 и σ2,3 (т.е. о процессах, происходящих на границе твердого тела с другими фазами) судят по углу Θ, который служит мерой смачивания жидкостями поверхности твердого тела и, следовательно, представляет косвенную характеристику взаимодействия твердого тела с другими фазами.

Угол Θ, если исключить влияние силы тяжести, не зависит от размеров капли и определяется лишь молекулярными свойствами поверхности твердого тела и соприкасающихся фаз. Поэтому, исходя из теории поверхностных явлений, можно установить связь краевого угла смачивания Θ с поверхностным натяжением между твердым телом и жидкостью, которая обладает меньшей разностью полярностей между твердым телом и жидкостью, т. е. меньшей величиной поверхностного натяжения на их разделе. Высокополярные жидкости, т. е. жидкости с высоким поверхностным натяжением, хуже смачивают твердую поверхность, чем жидкости малополярные (т. е. обладающие меньшим поверхностным натяжением). Например, такая высокополярная жидкость, как ртуть, смачивает только некоторые металлы; вода—жидкость менее полярная, чем ртуть, поэтому вода смачивает, кроме металлов, многие минералы и кристаллические соли; малополярные масла смачивают на границе с воздухом все известные твердые тела.

Рис. 21. Различные случаи избирательного смачивания (капли) воды в углеводородной жидкости:

а — гидрофильная поверхность; б — поверхность с нейтральной смачиваемостью; в — гидрофобная поверхностью

При контакте твердого тела с углеводородной жидкостью и водой возможны три варианта избирательного смачивания. При Θ<90° (рис. 21, а) фаза 1 (т. е. вода) лучше смачивает твердое тело и поверхность его может быть названа гидрофильной. При Θ>90° вода не смачивает твердого тела (рис. 21, в). Поверхность такого тела называют гидрофобной.   При Θ=90 (рис. 21, б) поверхность минерала обладает нейтральной избирательной смачиваемостью.

По углу избирательного смачивания, образующегося при контакте воды, нефти и породы, наряду с другими параметрами можно судить о качестве вод и их отмывающей и нефтевымывающей способностях. Поэтому изучению смачивания в нефтепромысловом деле уделяется очень большое значение.

Для изучения смачиваемости поверхности твердых тел и смачивающих свойств жидкостей пользуются оптической скамьей. При этом каплю жидкости, нанесенную на твердую поверхность минерала (шлиф) или горной породы, проектируют при помощи оптической системы в увеличенном виде на экран из матового стекла. Краевой угол смачивания измеряют по изображению, полученному на матовом стекле, или по фотографии капли.

Капиллярные эффекты. Если капиллярную трубку опустить одним концом в жидкость, то под действием дополнительного капиллярного давления, возникающего вследствие искривления поверхностного слоя жидкости, происходит самопроизвольное движение жидкости в капилляре. При подъеме жидкости в капиллярной трубке поверхность ее, называемая мениском, будет вогнутой, при опускании—выпуклой. Выпуклость мениска и соответственно понижение уровня жидкости в капиллярной трубке соответствуют случаю, когда молекулярное притяжение между частицами жидкости больше, чем между частицами жидкости и телом капиллярной трубки, т. е. когда жидкость не смачивает капилляра. Такое явление, например, происходит с ртутью в стеклянной трубке. Когда же молекулярное притяжение между частицами жидкости меньше, чем между частицами жидкости и телом трубки, т. е. жидкость смачивает капилляр, то мениск будет вогнутым и уровень жидкости в трубке будет самопроизвольно подниматься. Примером второго случая могут быть стекло и вода. При опускании стеклянной капиллярной трубки в воду уровень в ней поднимается.

В пластовых условиях в узких капиллярах имеются контакты между двумя и тремя фазами; на этих контактах избирательное смачивание поверхности твердой фазы нефтью и водой различно, вследствие чего образуются мениски, которые создают капиллярное давление. Капиллярное давление для сферической поверхности мениска по закону Лапласа определяется уравнением

(53)

где σ —поверхностное натяжение на разделе фаз; R—радиус кривизны мениска; Θ—краевой угол смачивания; r—радиус капилляра,

Это давление, значение которого зависит от свойств поверхностей раздела, определяет многочисленные капиллярные эффекты, оказывающие большое влияние на движение нефти, воды и газа в пористой среде.

Если вода смачивает породу, капиллярное давление будет движущим фактором при вытеснении нефти водой. Если вода не смачивает поверхность частиц породы, капиллярное давление при вытеснении нефти водой является тормозящим фактором, который необходимо преодолеть.

О роли капиллярных сил в процессах, происходящих в пласте гори вытеснении нефти, целесообразно проследить по упрощенной модели пористой среды (рис. 22), представляющей собой два параллельных цилиндрических капилляра 1 и 2, сообщающихся между собой по обоим концам. Оба капилляра имеют одинаковую длину, но радиус капилляра 1 больше, чем у капилляра 2. Оба капилляра первоначально заполнены нефтью, движение воды происходит в направлении от А к В.

Рис. 22. Вытеснение нефти водой из капилляров

Рассмотрим сначала случай, когда нефть вытесняется водой из капилляров, стенки которых гидрофильны (рис. 22, а). Так как вода смачивает капилляры, то мениски на границе раздела вода— нефть будут выглядеть так, как изображено на рис. 22, а, и поэтому под действием капиллярных сил, направленных от А к В, нефть вытеснится водой из обоих капилляров. Давление в капилляре будет, согласно (53),

давление в капилляре 2

где σ—поверхностное натяжение на границе раздела вода—нефть; Θ—краевой угол; r1 и r2—соответственно радиусы капилляров 1 и 2.

Так как по условию r1>r2 то рк2>pк1 а поэтому нефть под действием капиллярных сил должна скорее вытесняться из капилляра 2, чем из капилляра 1. Следовательно, к тому моменту, когда вода пройдет через капилляр 2, вытеснив из нее нефть, из капилляра 1 будет вытеснена не вся нефть, часть ее останется в порах. Вследствие прорыва воды по капилляру 2 в соединяющий оба капилляра канал В эта часть нефти будет удержана в порах капилляра 1. Капиллярное давление, действующее на эту каплю нефти слева, не в состоянии вытеснить ее, так как кривизна мениска на границе раздела вода—нефть справа (точка С) больше, чем кривизна мениска слева (точка D), и, следовательно, капиллярное давление справа будет больше. Даже при значительном повышении давления нагнетания захваченная капля нефти не сможет вытесниться, так как перепад давления, приходящийся на длину изолированной капли, меньше капиллярного давления, действующего с правой стороны. В конечном счете, давление, действующее на каплю слева (капиллярное давление плюс перепад давления нагнетаемой воды), уравновешивается капиллярным давлением справа и капля нефти застревает в порах; она остается за фронтом вытеснения.

Рассмотрим теперь на такой же модели пористой среды процесс вытеснения нефти водой из гидрофобной породы. В этом случае, в отличие от предыдущего, капиллярные силы направлены против движения нагнетаемой воды (рис. 22, б), а поэтому потребуется некоторое добавочное давление нагнетаемой воды для преодоления капиллярного давления. Так как r2<r1, капиллярное давление в капилляре 2 будет больше, чем в капилляре 1, и, следовательно, скорость движения воды в капилляре 2 будет меньше. Вследствие этого к тому моменту времени, когда вода вытеснит нефть из капилляра 1 и войдет в канал В, соединяющий выходные концы обоих капилляров, в капилляре 2 часть нефти еще не вытеснится и окажется за фронтом вытеснения.

В пористых средах промежуточной смачиваемости впитывание воды под действием капиллярных сил происходит значительно слабее, чем в средах, полностью смачиваемых водой. В этих случаях капиллярные силы уже не являются преобладающим фактором. Силы сопротивления движению могут оказаться тогда в таком соотношении с капиллярными силами, что вода будет двигаться в обеих порах примерно с одинаковой скоростью, несмотря на разную площадь их поперечного сечения. При этом нефть вытесняется из пор разного диаметра более или менее одновременно, что должно привести к большему извлечению нефти, чем в случаях предельной смачиваемости породы водой или нефтью.

Рис. 23. Деформация газового пузырька при прохождении его через суженный участок капилляра

Движение нефти и воды в пласте сопровождается образованием водонефтяных и газо-, водонефтяных смесей. Газ выделяется из нефти в виде пузырьков. При движении смеси в капиллярных порах пузырьки газа и столбики воды деформируются при прохождении через суженные участки (рис. 23). Вследствие неравенства радиусов кривизны менисков пузырек газа при движении через суженную часть капилляра должен преодолеть капиллярное давление, равное

(54)

Значение Δрк при движении одного пузырька может быть и невелико, но при большом числе пузырьков возникающие сопротивления могут быть значительными. Это явление, заключающееся в возникновении дополнительных сопротивлений при движении в капиллярных каналах пузырьков газа, называется эффектом Жамена. Эффект Жамена в пористой среде в некоторой степени ослабляется, по-видимому, вследствие сжимаемости газовых пузырьков и упругости жидкостей и пласта. Кроме того, в каналах неправильной формы жидкости могут перемещаться обходными путями между стенками каналов и каплями воды или пузырьками газа.

Поверхностные явления и капиллярные силы оказывают многостороннее влияние на процессы вытеснения нефти. В области водонефтяного контакта давление, развиваемое менисками, способствует возникновению сложных процессов проникновения воды в нефтяную часть гидрофильного пласта не только под действием внешнего перепада давления, но и под действием капиллярных сил.