РЕЖИМЫ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

В зависимости от того, какой вид энергии обусловливает перемещение жидкости и газа к эксплуатационным скважинам, различают следующие режимы работы нефтяных залежей:

1) водонапорный                     напорные режимы или режимы

2) газонапорный (газовый)     вытеснения

3) растворенного газа              режимы истощения пластовой

4) гравитационный                  энергии

Учитывая влияние на работу пласта упругого расширения жидкостей и породы, рассматривают также упругий и упруго-водонапорный режимы.

Часто встречаются залежи нефти, в которых проявляются одновременно различные движущие силы. Режимы дренирования таких залежей называются смешанными режимами.

Режим работы пласта определяется как искусственно созданными условиями разработки и эксплуатации месторождения, так и природными условиями. Тот или иной режим работы залежи можно устанавливать, поддерживать, контролировать и даже заменять другим. Он в большой степени зависит от темпов отбора жидкости и газа, а также от других искусственных мероприятий, проводимых в процессе разработки месторождений (нагнетание рабочего агента в пласт и др.). Геологические условия и энергетические особенности залежи лишь способствуют установлению того или иного режима работы месторождения, но не определяют его полностью.

Рис. 24. Схема строения залежи с напором краевых вод

Рис. 25. График кривых разработки залежей с водонапорным режимом:

1 — пластовое давление; 2 — добыча нефти; 3 — газовый фактор; 4— добыча воды

Водонапорный режим. При водонапорном режиме нефть движется в пласте к скважинам под действием наступающей краевой воды. В идеальном случае при этом режиме залежь постоянно пополняется водой из поверхностных источников. Следовательно, условием существования водонапорного режима является связь продуктивного пласта с поверхностью земли или же с трещинами в ее поверхностном слое, по которым может поступать в пласт вода (рис. 24). Такие зоны соприкосновения продуктивного пласта с поверхностью могут находиться на расстоянии многих сотен километров от его нефтяной части.

Напор вод может создаваться также искусственно путем нагнетания воды в специальные нагнетательные скважины, располагаемые за контуром нефтеносности в водяной зоне пласта.

При чисто водонапорном режиме поступающая в пласт вода полностью замещает отбираемые нефть и газ. Контур нефтеносности при этом непрерывно перемещается и сокращается.

При эксплуатации месторождений с водонапорным режимом сначала наблюдается некоторый спад пластового давления и устанавливается градиент давления, вызывающий поступление воды в продуктивную зону. Со временем пластовое давление при постоянном отборе жидкости из пласта стабилизируется, что является доказательством установления водонапорного режима с полным замещением извлекаемой из пласта нефти водой.

Если же темп отбора нефти из пласта непрерывно возрастает, может наступить момент, когда пропускная способность водонапорной системы при данном напоре станет недостаточной и объем воды, успевающей войти в нефтяную залежь, станет меньше объема извлекаемых нефти и газа. Пластовое давление начнет падать, что может привести к переходу водонапорного режима работы пласта в режим растворенного газа.

Вследствие медленного падения пластового давления в залежах с водонапорным режимом дебит скважин длительное время остается примерно постоянным. Постоянным обычно остается и газовый фактор (рис. 25).

В залежи с водонапорным режимом водонефтяной контакт до ее разработки занимает горизонтальное положение, а в процессе разработки движется к центру залежи.

Та часть залежи, которая находится над водонефтяным контактом, называется водоплавающей. В пологих складках водоплавающая часть залежи может достигать значительных размеров, а иногда встречаются и полностью водоплавающие залежи, в которых нет внутреннего контура нефтеносности и вода подпирает нефть снизу.

По мере отбора нефти из залежи водонефтяной контакт постепенно поднимается, а контуры нефтеносности стягиваются к центру залежи. Сначала обводняются скважины, близко расположенные к контуру нефтеносности, а в дальнейшем и скважины, находящиеся в центре залежи.

Эксплуатация залежи прекращается, когда наступающая контурная вода достигает забоев скважин, находящихся в наиболее повышенных частях залежи, и вместо нефти из всех скважин будет извлекаться только вода. Но и в этом случае, несмотря на то, что все скважины, эксплуатирующие данную залежь, полностью обводнены, в пласте всегда еще остается значительное количество неизвлеченной нефти. Объясняется это тем, что в процессе совместного движения в пласте нефти и воды последняя, имеющая меньшую вязкость, будет неизбежно опережать нефть. Чем больше вязкость нефти, тем на большее расстояние от начального водонефтяного контакта может распространиться процесс параллельного движения воды и нефти, с постепенным возрастанием содержания воды в потоке. Этот процесс усугубляется еще тем, что нефтесодержание породы в абсолютном большинстве случаев неоднородны по своему составу и проницаемости. Поэтому жидкость в пласте (нефть и вода) движется с большей скоростью в пропластках с более высокой проницаемостью. В результате контур воды может продвигаться к центру залежи неравномерно, что приводит к образованию «языков обводнения» (рис. 26).

Наличие «языков» воды сильно затрудняет планомерную эксплуатацию залежи. Залежь нефти преждевременно обводняется; отдельные «языки» воды могут соединиться друг с другом и разделить залежь на изолированные участки. В пласте могут остаться большие количества неизвлеченной нефти.

При пологом падении складки и при значительной ее мощности по мере продвижения контура воды вверх по восстанию поверхность водонефтяного контакта все возрастает и, наконец, вся подошвенная часть залежи может быть занята водой. Интенсивный отбор нефти из скважин в таких условиях способствует усиленному подъему и прорыву воды к забоям скважин снизу. В результате в скважины вместе с нефтью начинают поступать все большие количества воды, в призабойной зоне скважин образуются «конусы обводнения» (рис. 27) и скважины в конце концов могут давать чистую воду при наличии в залежи еще больших количеств нефти.

Рис. 26. Схема образования «языков обводнения»:

1 — внешний контур нефтеносности; 2 — внутренний контур нефтеносности; 3 — линии обводнения залежи; 4 — скважины

Рис. 27. Схема образования «конуса обводнения»

В вертикальном разрезе залежи часто встречаются отдельные прослойки или линзы более уплотненной, а следовательно, менее проницаемой породы. В этих прослойках и линзах могут оставаться «целики» нефтенасыщенной породы при почти полном заполнении водой большей части залежи.

Извлечение нефти из таких оставшихся «целиков» в дальнейшем можно осуществлять только при отборе больших количеств воды, которая при движении по пласту будет частично увлекать за собой нефть.

В зависимости от особенностей водонапорного режима нефтяных залежей благоприятными условиями для его осуществления являются: 1) хорошая сообщаемость между нефтяной и водяной частями залежи; 2) хорошая проницаемость и однородность строения залежи; 3) небольшая вязкость нефти; 4) соответствие темпов отбора нефти, воды и газа из залежи интенсивности поступления в нее воды.

При этих условиях возможно достигнуть наиболее равномерного продвижения водонефтяного контакта во всех направлениях, причем эффект вытеснения нефти водой будет максимальным.

Упруго-водонапорный режим. Выше было отмечено, что пластовые жидкости и сами породы сжимаемы, поэтому в пластовых условиях они обладают запасом «упругой» энергии, освобождающемся при снижении давления.

Упругие изменения породы и жидкости при уменьшении давления в пласте, отнесенные к единице их объема, незначительны. Но если учесть, что объемы залежи и питающей ее водонапорной системы могут быть огромны, то упругая энергия пород, жидкостей и газов может оказаться существенным фактором, обусловливающим движение нефти к забоям нефтяных скважин.

В самом деле, на некоторых месторождениях источники питания залежи поверхностной водой удалены от нефтяной части залежи на сотни километров; некоторые пласты распространяются на колоссальные площади, но не имеют сообщения с поверхностью, в то же, время вследствие высоких пластовых давлений газ полностью растворен в нефти. В этих случаях пластовая энергия проявляется в виде упругого расширения пластовой жидкости и породы.

Естественно, что упругое расширение пластовой жидкости, и породы при снижении давления должно происходить при любом режиме работы залежи, однако при активном водонапорном режиме или при газовых режимах это явление имеет второстепенное значение.

При понижении давления на забое скважины жидкость, находящаяся в непосредственной близости от нее, будет в силу упругости расширяться, объем же перового пространства, вмещающего жидкость, будет сжиматься и часть жидкости начнет вытесняться в скважины.

Чем больше площадь, на которую распространяется понижение давления, тем большие массы жидкости вовлекаются в «упругое перемещение» по направлению к скважинам.

Зона депрессии, образовавшаяся вначале в непосредственной близости к забоям скважин, постепенно распространяется на всю залежь и за ее пределы, вызывая упругое расширение все новых масс жидкости—сначала нефти, а затем воды, вытесняющей и замещающей нефть.

Проф. В. Н. Щелкачев, разработавший теорию упругого расширения и перемещения жидкости в упругой пористой среде, для количественной оценки перемещаемых масс жидкости в этих условиях ввел понятие «коэффициент упругоемкости залежи». Этот коэффициент показывает, какую долю объема породы составляет объем жидкости, полученной из нее в результате упругости породы, и самой жидкости при снижении давления на 1 единицу (1/Па, 1/кПа, 1/МПа), т. е. каким удельным «упругим, запасом» жидкости располагает нефтяная залежь. Численное значение коэффициента упругоемкости зависит от упругости породы и жидкости и от емкости порового пространства породы, т. е.

β٭=m*βж+βп,                                                                                                                             (55)

где β٭—коэффициент упругоемкости; m—коэффициент пористости породы; βж—коэффициент сжимаемости жидкости; βп—коэффициент сжимаемости породы.

При падении давления в залежи на величину р количество жидкости, выделяющейся под действием упругих свойств среды, т. е. «упругий запас» залежи, будет

ΔVж=β٭*V*Δр                                                                                                                            (56)

где ΔVж — «упругий запас» жидкости в объеме залежи при перепаде давления Δр; V —объем залежи; Δр —перепад давления в залежи.

Основным признаком упруго-водонапорного режима является значительное падение пластового давления в начальный период эксплуатации. В дальнейшем при постоянном отборе жидкости темп падения давления замедляется. Это объясняется тем, что зона понижения давления со временем охватывает все большие площади пласта, и для обеспечения одного и того же притока жидкости за счет упругого расширения пласта и жидкостей достаточно падения давления на меньшую величину, чем в начальный период.

Дебиты скважин при поддержании постоянного давления на забое уменьшаются, причем вначале довольно интенсивно. Затем кривая изменения дебита становится более пологой. Газовый фактор, как и при водонапорном режиме, обычно остается постоянным до тех пор, пока давление не станет ниже давления насыщения.

Упругие свойства пласта и насыщающих его жидкостей проявляются в том, что всякое изменение давления в любой точке пласта передается по пласту не мгновенно, а с некоторой скоростью. Эта скорость передачи давления в пласте определяется пьезопроводностью, которая зависит от физических свойств жидкости и пласта и характеризуется коэффициентом пьезопроводности:

(57)

где χ — коэффициент пьезопроводности, м2/с; κ — коэффициент проницаемости пласта, м2; μ—абсолютная, или динамическая, вязкость жидкости, Па*с; т—пористость, доли единицы; βж — коэффициент сжимаемости жидкости, 1/Па; βп —коэффициент сжимаемости пористой среды, 1/Па; p*—коэффициент упругоемкости пласта, 1/Па.

Коэффициент пьезопроводности пласта лучше всего определять по результатам обработки данных исследования скважин на взаимодействие в различных направлениях пласта.

Газонапорный режим. При газонапорном режиме, или режиме газовой шапки, нефть вытесняется к скважинам под давлением расширяющегося газа, находящегося в свободном состоянии в повышенной части пласта. Этот процесс аналогичен процессу вытеснения нефти водой с той только разницей, что вода вытесняет нефть в повышенные части залежи, а газ, наоборот, в

пониженные.

Объем газа, находящегося под давлением в газовой шапке, всегда меньше объема водонапорной системы, окружающей нефтяную залежь, поэтому запас энергии здесь всегда ограничен.

В месторождениях с газовой шапкой процесс вытеснения нефти расширяющимся по мере снижения давления газом сопровождается обычно гравитационными эффектами; нефть стекает под действием силы тяжести в наиболее пониженные зоны залежи, а выделяющийся из нефти растворенный в ней газ мигрирует в повышенные зоны и пополняет газовую шапку. Эти эффекты тем значительнее, чем больше углы падения пластов и проницаемость породы и чем меньше темпы отбора жидкости. Пополнение расширяющейся газовой шапки выделяющимся из раствора газом способствует замедлению темпов падения пластового давления.

При благоприятных геологических условиях в результате гравитационного распределения нефти и газа возможно образование газовой шапки даже там, где в начальный период она отсутствовала и залежь работала в основном на режиме растворенного

газа.

Вязкость газа весьма мала по сравнению с вязкостью нефти, и в процессе вытеснения нефти и расширения газа в газовой шапке он может прорываться к скважинам, расположенным недалеко от газонефтяного контакта. Прорыв же газа в скважины будет способствовать бесполезному расходу газовой энергии при одновременном уменьшении притока нефти. Поэтому при газонапорном режиме необходимо тщательно контролировать процесс эксплуатации скважин, расположенных вблизи газовой шапки, ограничивать их дебит, а в случае резкого увеличения газа, выходящего из скважин вместе с нефтью, даже прекращать их эксплуатацию. Эти мероприятия позволяют экономно расходовать пластовую энергию и обеспечивать наибольшую отдачу нефти из пласта.

Для повышения эффективности разработки нефтяной залежи с газовым режимом в ее повышенную часть следует нагнетать с поверхности газ, что позволяет поддерживать, а иногда и восстанавливать газовую энергию в залежи.

Режим растворенного газа. Газовый режим, или режим растворенного газа, характерен для залежей с пологим падением пластов при отсутствии свободного газа в залежи и слабом поступлении в ее нефтяную часть краевой воды.

Высокий темп отбора жидкости даже при наличии в залежи краевых вод также способствует проявлению газового режима, так как в этом случае вода не успевает занять освобождаемого нефтью объема и не играет роли активной напорной силы, оттесняющей нефть к скважинам.

Основной движущей силой при газовом режиме, как уже говорилось выше, является газ, растворенный в нефти или рассеянный в виде мельчайших пузырьков в пласте вместе с нефтью. При этом механизм вытеснения нефти из пласта газом следующий. При понижении давления на забоях скважин выделившийся из нефти газ расширяется и, двигаясь с большей скоростью, чем нефть, частично проталкивает ее, а частично увлекает за собой, так как действуют силы трения. Эффект этого процесса обычно очень незначителен, и запас энергии газа часто полностью истощается раньше, чем успевает отобрать более или менее значительные количества нефти. Пластовое давление при этом снижается очень быстро. Газовый фактор по мере эксплуатации залежи на режиме растворенного газа увеличивается некоторое время быстрыми темпами, а затем, достигнув некоторого максимума, снижается вплоть .до полного истощения пласта (рис. 28).

Рис. 28. График кривых разработки залежей при режиме растворенного газа:

/ — газовый  фактор; 2 — пластовое   давление; 3 — добыча нефти

Так как вся используемая пластовая энергия заключена в растворенном в нефти газе, то расходование ее сопровождается непрерывным падением пластового давления, а так как запас внутренней газовой энергии в любой залежи ограничен, давление сравнительно быстро падает до таких пределов, при которых дальнейшая эксплуатация скважин становится малоэффективной.

Гравитационный режим. При полном истощении пластовой энергии единственной силой, заставляющей нефть двигаться по пласту, служит сила тяжести самой нефти. В этом случае нефть из повышенных зон пласта будет перетекать в пониженные и скапливаться там. Режим работы таких пластов называется гравитационным (от слова гравитация, что означает «сила тяжести»).

Гравитационный режим проявляется тогда, когда давление в пласте упало до минимума, напор контурных вод отсутствует, газовая энергия полностью истощена. Если при этом залежь имеет крутые углы падения, то продуктивными будут те скважины, которые вскрыли пласт в его пониженных зонах.

Нефтяная залежь редко работает на каком-либо одном режиме в течение всего периода ее эксплуатации. Например, месторождения с водонапорным режимом, работающие за счет лишь естественной энергии пласта, при высоких отборах могут перейти на режим растворенного газа.

На некоторых месторождениях отдельные участки Могут работать на различных режимах. Например, в краевые скважины нефть может вытесняться напором контурных вод, а внутренние области пласта могут дренироваться под действием энергии газовой шапки или вследствие отдачи энергии растворенного в нефти газа.