ПЛАСТОВАЯ ЭНЕРГИЯ И СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЗАЛЕЖАХ НЕФТИ И ГАЗА

Всякая нефтяная или газовая залежь обладает потенциальной энергией, которая в процессе ее разработки переходит в кинетическую и расходуется на вытеснение нефти или газа из пласта.

Пластовая энергия аккумулируется в формирующейся залежи нефти или газа под воздействием водонапорной системы данной залежи. Под, влиянием энергии этой же системы в период формирования залежи происходит образование и накопление других источников пластовой энергии: упругих сил нефти, воды и породы; газа, сжатого в газовых шапках; газа, растворенного в нефти. Кроме того, в пластах действует сила тяжести нефти.

Проявление этих сил обусловливается характером подземного резервуара, типом и формой залежи, коллекторскими свойствами пласта внутри залежи и вне ее, составом и соотношением жидкости и газа в залежи, удаленностью ее от области питания пластовых вод и условиями разработки.

Об энергетических ресурсах пласта судят по изменению пластового давления в зависимости от отбора из него нефти или газа. Обычно, чем больше начальное пластовое давление, тем выше его энергетические ресурсы. Однако по начальному пластовому давлению не всегда можно судить о запасах энергии в пласте.

Так, в небольших замкнутых резервуарах, залегающих- на большой глубине, начальное пластовое давление может быть высоким при небольшом запасе пластовой энергии, тогда как в обширных подземных резервуарах, залегающих на сравнительно небольших глубинах и имеющих меньшее начальное давление, чем в первом случае, запас пластовой энергии будет значительным.

Следовательно, запас или количество естественной пластовой энергии определяется как значением начального пластового давления, так и общим объемом всей системы, составляющей данный продуктивный пласт, включая как его нефтяную (газовую), так и окружающую водяную зону.

Наиболее полное представление о запасе пластовой энергии можно получить по характеру и темпу изменения пластового давления в процессе разработки залежи.

До вскрытия пласта скважинами жидкости и газ находятся в нем в статическом состоянии и располагаются по вертикали соответственно своим плотностям. После вскрытия пласта и начала эксплуатации скважин равновесие в пласте нарушается: жидкости и газ начинают перемещаться в пласте к зонам с пониженным давлением, т. е. к забоям скважин.

Движение жидкости и газа в пласте происходит вследствие разности (перепада)  пластового давления у забоев скважин. Другими словами, накопленная пластовая энергия расходуется на перемещение жидкости и газа по пласту и подъем их в скважинах, а также на преодоление сопротивлений, возникающих при этом перемещении.

В зависимости от геологических условий нефтяной или газовой залежи и условий ее эксплуатации пластовая энергия проявляется в виде сочетания тех или иных сил, способствующих движению жидкости и газа, заполняющих пласт.

Во многих нефтяных залежах движение нефти происходит под действием сил, вызванных напором краевой (контурной) воды. Краевая вода в процессе разработки залежи стремится проникнуть в зону пониженного давления, которая возникает у забоев эксплуатационных скважин, и проталкивает нефть, заполняя освобождающиеся поры пласта.

В нефтяных залежах с большой газовой шапкой действуют силы, вызываемые напором и расширением сжатого газа. Давление газа, находящегося в газовой шапке, передается на зеркало газонефтяного контакта, а следовательно, и на весь объем нефти в залежи. При снижении пластового давления газовая шапка расширяется и, подобно поршню, вытесняет нефть в нижнюю часть залежи.

В газовых пластах движение газа происходит под действием сил, возникающих при расширении газа одновременно со снижением пластового давления. При этом может создаться также напор краевых или подошвенных вод, подпирающих газ снизу.

При плохом сообщении пористого пространства нефтяной залежи с водонасыщенной зоной пласта движение нефти в ней происходит в основном под действием сил, возникающих при выделении из нефти растворенного газа и его расширении.

При больших размерах системы, питающей нефтяную залежь водой, даже если эта система не сообщается с поверхностью земли, пластовая энергия выражается в виде упругого расширения жидкости и горной породы при снижении давления в пласте.

В ряде нефтяных залежей, особенно на поздней стадии их разработки, основными движущими силами в пласте являются силы тяжести: нефть стекает из повышенных частей пласта в пониженные, где располагаются забои скважин.

В процессе фильтрации жидкости через пористую среду возникают силы сопротивления ее движению; на преодоление этих сил затрачивается часть пластовой энергии. Основное сопротивление создается силами трения внутри жидкости и силами трения жидкости о стенки поровых каналов. Величина этих сил зависит в основном от вязкости жидкости и от размеров поровых каналов, т. е. от проницаемости пород пласта. Чем выше вязкость нефти и ниже проницаемость пород, тем больше пластовой энергии затрачивается на продвижение нефти по пласту. Поэтому для залежей, содержащих вязкую нефть и сложенных слабопроницаемыми породами, характерны низкие дебиты скважин.

Дополнительное сопротивление движению нефти создается пузырьками газа, когда они выделяются на нефти внутри залежи. Пузырьки газа, находящиеся в поровых каналах, закупоривают их и препятствуют движению нефти: перемещение этих пузырьков возможно при изменении их формы в соответствии с формой канала, а для этого должны быть приложены дополнительные силы. Поэтому движение газонефтяной смеси в пористой среде происходит с большими потерями энергии, чем движение однородной

жидкости.

В мелких порах большое значение приобретают капиллярные силы, удерживающие нефть.

Наличие тех или иных видов пластовой энергии и характер их проявления в процессе разработки нефтяной или газовой залежи определяют режим дренирования залежи.

Принято давать название режиму по преобладанию в рассматриваемый период времени главной движущей силы в пласте.