ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ В ПЛАСТОВЫХ 	УСЛОВИЯХ

Физические свойства нефти в пластовых условиях сильно отличаются от свойств дегазированной нефти, т. е. нефти в атмосферных условиях. Это вызывается влиянием на пластовую нефть температуры, давления и растворенного газа.

Физические свойства нефти в пластовых условиях и закономерность их изменения с изменением давления и температуры необходимо знать при подсчете запасов нефти и газа, при проектировании разработки и эксплуатации нефтяных месторождений.

Плотность и объемные коэффициенты  нефти. Плотность дегазированной нефти может изменяться в широких пределах—от 700 до 1000 кг/м3 и более. В пластовых условиях плотность изменяется в зависимости от давления, количества растворенного газа, температуры. С повышением давления плотность несколько увеличивается, а с повышением двух других факторов—уменьшается. Влияние количества растворенного газа и температуры сказывается сильнее, поэтому плотность нефти в пласте всегда меньше плотности дегазированной нефти на поверхности. Известны нефти, плотность которых в пласте меньше 500 кг/м3 при плотности дегазированной нефти 800 кг/м3.

По зависимости плотности пластовой нефти от давления (рис. 13) видно, что с повышением давления плотность нефти значительно уменьшается, что связано с насыщением нефти газом. Рост давления выше давления насыщения нефти газом правее точки рн способствует некоторому увеличению плотности нефти.

Рис. 13. Зависимость плотности пластовой нефти от давления:

1— ахтырская нефть при t=70 °С; 2 — новодмитровская нефть при t=84 °С; точки a и в соответствуют давлению насыщения

При растворении газа в жидкости объем ее увеличивается. Отношение объема жидкости с растворенным в ней газом в пластовых условиях к объему этой же жидкости после дегазации (в стандартных условиях) называют объемным коэффициентом.

(43)

где b— объемный коэффициент пластовой нефти; Vпл.н—объем нефти в пластовых условиях; Vдег.н—объем этой же нефти при атмосферном давлении и t=20°С после дегазации.

Объем нефти в пластовых условиях превышает объем дегазированной нефти в связи с повышенной температурой и большим количеством растворенного газа в пластовой нефти.

Пластовое давление почти не влияет на объемный коэффициент нефти, так как сжимаемость жидкостей, в том числе и нефти, весьма мала. Объемный коэффициент пластовых нефтей в большинстве случаев равен 1,1—2,0, однако известны нефти, объемный коэффициент которых выше трех.

Используя объемный коэффициент, можно определить усадку нефти, которая показывает, на сколько процентов уменьшается объем пластовой нефти при извлечении ее на поверхность. Усадка нефти

(44)

Иногда усадку U относят к объему нефти на поверхности. Тогда

(45)

Объемный коэффициент и усадку нефти определяют при лабораторных доследованиях   проб  пластовой нефти.

Сжимаемость нефти. Нефть, как и все жидкости, обладает упругостью, т. е. способностью изменять свой объем под действием внешнего давления. Упругость жидкостей измеряется коэффициентом сжимаемости (или объемной упругости), определяемым из соотношения

(46)

где βн—коэффициент сжимаемости нефти, 1/Па; ΔV—изменение объема нефти, м3; V—исходный объем нефти, м3; Δр—изменение давления, Па.

Из уравнения (46) следует, что коэффициент сжимаемости характеризует относительное приращение единицы объема нефти при изменении давления на одну единицу.

Коэффициент сжимаемости зависит от состава пластовой нефти, температуры и абсолютного давления. Нефти, не содержащие растворенного газа,  имеют сравнительно низкий коэффициент сжимаемости, порядка 4*10-10—7*10-10 1/Па. Легкие нефти, содержащие значительное количество растворенного газа, имеют повышенный коэффициент сжимаемости.

Вязкость пластовой нефти. Вязкость пластовой нефти почти всегда значительно отличается от вязкости сепарированной нефти вследствие большого количества растворенного газа, повышенной пластовой температуры и давления. При этом все нефти подчиняются следующим общим закономерностям: вязкость их уменьшается с повышением количества газа в растворе, с увеличением температуры;  повышение давления вызывает некоторое увеличение вязкости.

Зависимость вязкости нефти от количества растворенного газа и температуры показана на рис. 14.

Практически вязкость нефти в пластовых условиях различных месторождений может изменяться от многих сотен МПа*с до десятых долей МПа*с (от нескольких пуазов до десятых долей сантипуаза). В, пластовых условиях вязкость нефти может быть в десятки раз меньше вязкости сепарированной нефти.

Для    изучения    физических свойств нефти в пластовых условиях пробы отбирают при помощи специальных пробоотборников, позволяющих поднять нефть при пластовом давлении. Для исследования физических свойств нефти, газа и их смесей при высоких давлениях и температурах создан специальный комплекс приборов.

Рис. 14. Изменение вязкости балаханской нефти при насыщении ее газом

ПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

В нефтяном или газовом месторождении вода может залегать в том же пласте, в котором находится нефть или газ, занимая пониженные части пласта, кроме того, вода может находиться в водоносных горизонтах.

По положению относительно залегания нефтегазовых пластов воды подразделяют на следующие виды:

1) пластовые—краевые, подошвенные и промежуточные;

2) чуждые (посторонние) — верхние и нижние (относительно данного  горизонта), тектонические,  искусственно  введенные в пласт.

Краевые или контурные воды—это воды, залегающие в пониженных частях нефтяных и газовых пластов. Краевые воды называют также подошвенными в том случае, когда верхняя часть пласта занята нефтью, а нижняя — краевой водой.

К промежуточным относятся воды, находящиеся в водоносных пропластках, залегающих в самом нефтеносном или газоносном пласте.

Верхними называются воды всех водоносных пластов, залегающих выше данного эксплуатационного пласта, а нижними—воды всех пластов, залегающих ниже данного пласта.

Тектоническими называются воды, поступающие по дислокационным трещинам.

Искусственно введенные в нефтяной пласт воды—это воды, нагнетаемые с поверхности при законтурном и внутриконтурном заводнениях.

Продуктивные пласты содержат также воду в нефтяной и газовой частях залежи. Эту воду, оставшуюся в залежи со времени ее образования, называют остаточной или связанной. Вода, удерживающаяся в залежи за счет поверхностного натяжения, обволакивает тончайшей пленкой отдельные зерна породы, занимает наиболее мелкие поровые пространства и субкапиллярные поры пласта. Количество связанной воды зависит главным образом от коллекторских свойств пласта, а также от содержания в нефти поверхностно-активных веществ. Обычно в нефтяных и газовых залежах содержится 10—20% связанной воды, но иногда ее содержание достигает 40% и более.

Связанная вода в пласте не движется, несмотря даже на большое содержание ее в залежи, при эксплуатации скважин получают безводную нефть или газ. Знать количество связанной воды важно при подсчете запасов нефти и газа. Для этого введены коэффициенты водонасыщенность, нефтенасыщенности и газонасыщенности, определяемые отношением объема пор, насыщенных водой, нефтью или газом, к объему всех пор.

(47)

Наиболее достоверные результаты определения количества связанной воды в породе можно получить при анализе кернового материала, выбуренного с применением растворов, затворенных на нефтяной основе. Чтобы избежать испарения воды при транспортировке, образцы поднятого керна обычно парафинируют или перевозят в закрытых сосудах под слоем нефти. Содержание остаточной воды определяется путем экстрагирования образцов в приборах Дина и Старка (рис. 15) или ЛП-4 (рис. 16), предназначенных для одновременного определения водо-, нефте- и газонасыщенности кернов. Взвешенный образец породы помещают в колбу прибора Дина и Старка или же в стеклянный цилиндр 3 (фильтр Шотта) прибора ЛП-4. При кипении растворителя вода испаряется из образца, вместе с растворителем охлаждается в холодильнике и стекает в ловушку. Вода тяжелее углеводородных растворителей, и поэтому она накапливается в нижней части ловушки, избыток же растворителя стекает обратно в колбу. При этом в приборе ЛП-4 чистый растворитель вначале попадает в цилиндр с керном, растворяет нефть и стекает через пористую перегородку в колбу. В качестве растворителя обычно используют толуол, который закипает выше точки кипения воды (110°С). Водо-, нефте- и газонасыщенность породы определяют по массе образца до и после экстрагирования и по объему воды, выделяющейся из керна.

Минерализация пластовых вод характеризуется количеством растворенных в ней минеральных солей.

Минерализация вод нефтяных месторождений, колеблется от нескольких сотен г/м3 в пресной воде до 300 кг/м3 в концентрированных рассолах. Пластовые воды обычно сильно минерализованы. Минеральные вещества, входящие в их состав, представлены солями натрия, калия, кальция, магния и некоторых других металлов. Основными солями пластовых вод являются хлориды (С1), а также карбонаты (СО3) щелочных металлов и бикарбонаты щелочей и щелочноземельных металлов. Многие пластовые воды отличаются повышенным содержанием йода и брома. Из газообразных веществ в пластовых водах содержатся углеводородные газы, а иногда и значительные количества сероводорода.

Рис. 15. Прибор Дина и Старка для определения содержания воды:

1 — холодильник;    2 — калиброванная ловушка; 3—колба

Рис. 16. Прибор ЛП-4 для определения нефте-, водо- и газонасыщенности пород:

1 — холодильник;   2 — ловушка;   3 — фильтр Шотта для помещения образца породы; 4 — колба с растворителем

Воды с минерализацией менее 1 г/л относятся к пресным, от 1 до 50 г/л—к соленым (минерализованным), свыше 50 г/л—к рассолам.

Плотность пластовых вод, как правило, больше 1000 кг/м3 и возрастает с увеличением концентрации солей, т. е. является функцией их минерализации.

Поэтому в промышленных условиях вместо плотности воды определяют степень ее минерализации, которая чаще всего характеризуется соленостью. Соленость измеряют особыми ареометрами, называемыми солемерами, имеющими шкалу в градусах Боме (°Ве).

Плотность воды в зависимости от ее солености определяется по формуле

(48)

где °Ве—соленость в градусах Боме.

Формула (48) действительна  при температуре 15,5 °С. При этой температуре нуль погружения ареометра (солемера) соответствует погружению прибора в чистую воду. Каждое деление шкалы прибора соответствует 1%-ному содержанию хлористого натрия NаС1 в растворе. При температурах, отличающихся от 15,5°С, необходимо вводить поправки в результаты измерения.

Приблизительная зависимость плотности воды от содержания минерального вещества приведена в табл. 4.

ТАБЛИЦА 4

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРЕННОГО МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА

| Плотность воды при 15,5 0С, кг/м3 | Количество растворенного минерального вещества, мг/л | Плотность воды при 15,5 0С, кг/м3 | Количество растворенного минерального вещества, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 1020 1040 1060 | — 27000 55400 83700 | 1080 1100 1120 1140 | 113200 145500 175800 210000 |

Сжимаемость воды. Коэффициент сжимаемости воды

изменяется в пластовых условиях в пределах 3,7*10-10— 5,0*10-10 Па-1.

Объемный коэффициент пластовой воды

изменяется в узких пределах (0,99—1,06), что связано с незначительной растворимостью газов в воде и противоположным влиянием на значения b давления и температуры.

Растворимость углеводородных газов в воде по сравнению с растворимостью в нефти весьма мала.

Вязкость пластовой воды (используемая в гидродинамических расчетах) в большинстве случаев меньше вязкости нефти, что является существенным фактором при совместном движении нефти и воды в пористой среде залежи при ее эксплуатации. Ввиду значительно меньшей вязкости вода имеет большую подвижность, чем нефть, поэтому при совместном движении в пласте вода опережает нефть и быстрее продвигается к забоям скважин.

Вязкость воды, как и вязкость любой жидкости, снижается с повышением температуры. Так, при 20 °С пресная вода имеет вязкость 1 сП, а при 100 °С — всего 0,284 сП.

Повышение степени минерализации воды приводит к увеличению ее вязкости. В пластовых условиях вязкость воды может изменяться примерно от 0,3 сП (мПа*с) до 1,3 сП.